## Slide 1: Configuración de interfase inalámbrica
Configuración básica, WDS, Virtual AP, N-Streme

## Slide 2: Interfase inalámbrica RouterOS
AP: /interface wireless set wlan1 ssid=AP1 frequency=2442 band=2.4ghz-b/g mode=ap-bridge disabled=no ESTACION:
/interface wireless set wlan1 ssid=AP1 band=2.4ghz-b/g mode=station disabled=no
AP1
ESTACION
ESTACION
ESTACION

## Slide 3: Interfase Inalámbrica RouterOS
name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:05:7C arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 radio-name="000B6B31057C" mode=station ssid="MikroTik" frequency=4920 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none

## Slide 4: Interfase Inalámbrica RouterOS
Modos de configuracion: station – tarjeta trabaja como cliente station-wds – cliente que sera “bridgeado”* ap-bridge – Modo Punto de Acceso
bridge – Modo punto de acceso con soporte de un cliente alignment-only – modo para posicionar antenas
nstreme-dual-slave – tarjeta usada para tipo nstreme en modo dual wds-slave – trrabaja Punto de acceso , pero se adapta a la frecuencia de su “par” de WDS
* AP debe soportar WDS

## Slide 5: Interfase Inalámbrica RouterOS
Configuracion de banda: 5ghz – 802.11a 54Mbps 5ghz-turbo – 802.11a 108Mbps 2.4ghz-b – 802.11b 11Mbps 2.4ghz-b/g – 802.11b 11Mbps, 802.11g 54Mbps 2.4ghz-only-g – 802.11g 54Mbps 2.4ghz-g-turbo – 802.11g 108Mbps

## Slide 6: Interfase Inalámbrica RouterOS
frequency – frecuencia en la cual el punto de acceso trabajara
ssid – Nombre de la red inalámbrica
hide-ssid – el AP no propagara el nombre de la red al espacio
tx-power – potencia de transmisión en decibeles , la cual puede ser modificada

## Slide 7: Interfase Inalámbrica RouterOS
Velocidades: supported-rates – velocidades en las cuales la tarjeta inalámbrica puede trabajar basic-rates – todos los nodos de la red inalámbrica deben soportar esta velocidad
rate-set: default – default y velocidades básicas serán usadas configured – usara velocidades soportadas y básicas que estén especificadas en la configuración

## Slide 8: Interfase Inalámbrica RouterOS
default-forwarding – propiedad para habilitar o deshabilitar la comunicación a nivel de red entre los clientes del AP
default-authentication – propiedad para permitir la conexión solo a aquellos clientes que estén en las listas de acceso, este parámetro solo es aplicable al modo AP

## Slide 9: Interfase Inalámbrica RouterOS
scan-list – cliente busca por un AP solo en las frecuencias incluidas, el valor por default “defaulr-ism” incluye:
2.4ghz – 2412, 2417, 2422, 2427, 2432, 2437, 2442, 2447, 2452, 2457, 2462, 2467, 2472
5ghz – 5180, 5200, 5220, 5240, 5260, 5280, 5300, 5320, 5745, 5765, 5785, 5805
5ghz-turbo – 5210, 5250, 5290, 5760, 5800
Frecuencias adicionales pueden ser anadidas, ejemplo:
scan-list=default-ism,5400-5500,5600

## Slide 10: Interfase Inalámbrica RouterOS
interface-type=Atheros AR5212
chip-info="mac:0x5/0x6, phy:0x41, a5:0x17, a2:0x23, eeprom:0x3004“
tx-power-control=yes ack-timeout-control=yes alignment-mode=yes virtual-aps=yes noise-floor-control=yes scan-support=yes burst-support=yes nstreme-support=yes default-periodic-calibration=enabled supported-bands=2ghz-b,5ghz,5ghz-turbo,2ghz-g,2ghz-g-turbo 2ghz-b-channels=2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462,2467,2472 5ghz-channels=5180,5200,5220,5240,5260,5280,5300,5320,5745,5765,5785,5805 5ghz-turbo-channels=5210,5250,5290,5760,5800 2ghz-g-channels=2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462,2467,2472 2ghz-g-turbo-channels=2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462,2467,2472

## Slide 11: Interfase Inalámbrica RouterOS
Station
status: connected-to-ess
band: 2.4ghz-g
frequency: 2457
tx-rate: 54Mbps
rx-rate: 54Mbps
ssid: MikroTik
bssid: 00:0B:6B:31:63:5D
radio-name: 000B6B31635D
signal-strength: -50
tx-signal-strength: -54
tx-ccq: 97
rx-ccq: 93
current-ack-timeout: 56
current-distance: 56
wds-link: no
nstreme: no
framing-mode: none
routeros-version: 2.8.16
last-ip: 1.1.1.2
AP
status: running-ap
band: 2.4ghz-g
frequency: 2457
overall-tx-ccq: 95
registered-clients: 1
current-ack-timeout: 56
current-distance: 56
nstreme: no

## Slide 12: Interfase Inalámbrica RouterOS
tabla de registro: # INT... RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL... TX-RATE
0 wlan1 000B6B31635D 00:0B:6B:31:63:5D yes -41 54Mbps
Estadisticas desde la tabla de registro:
interface=wlan1 radio-name="000B6B31635D" mac-address=00:0B:6B:31:63:5D ap=yes wds=no rx-rate=54Mbps tx-rate=54Mbps packets=15009,18686 bytes=20751659,26806208 frames=15009,18740 frame-bytes=20751659,26807013 hw-frames=15009,18750 hw-frame-bytes=21111875,27257053 uptime=02:14:06 last-activity=00:00:00.040 signal-strength=-44 tx-signal-strength=-52 tx-ccq=27 rx-ccq=66 ack-timeout=56 distance=56 nstreme=no framing-mode=none routeros-version="2.8.16" last-ip=1.1.1.1

## Slide 13: Interfase Inalámbrica RouterOS
Herramienta de scaneo de redes:
ADDRESS SSID BAND FREQ BSS PRI SIGNAL-S... ROU NST FAS RAD... ROU...
00:02:6F:32:43:AA dzi 2.4ghz-b 2412 yes no -54 no
00:0B:6B:33:0D:4F PC_PO... 2.4ghz-b 2412 yes no -68 yes no no 000... 2.8.16
00:90:4B:19:A5:E4 spa 2.4ghz-g 2437 yes no -51 no
00:0B:6B:31:02:4B wtest 2.4ghz-g 2442 yes no -58 yes no no AP_172 2.8.16

## Slide 14: Seguridad de Interfase Inalámbrica RouterOS
Interface wireless security
0 name="wlan1" security=required algo-0=40-bit-wep key-0=“0123456789" algo-1=none key-1="" algo-2=none key-2="" algo-3=none key-3="" transmit-key=key-0 sta-private-algo=none sta-private-key="" radius-mac-authentication=no
Soporta 40bit-WEP(64bit), 104bit-WEP(128), AES-CCM

## Slide 15: Interfase Inalámbrica RouterOS Problemas
No hay conexión con el AP: Checa si tu ves el AP cuando haces scan, estando seguro que la frecuencia del AP este incluida en el scan-list, que estes usando la banda correcta y checa la opción de default-forwarding.
Bajo rendimiento o desconexión en el enlace inalámbrico:
Checa la senal (recomendado minimo -75), interferencia – usa canal diferente, trata con los defaults de la tarjeta inalámbrica (tx-power, ack-timeout, rate-set, etc), checa la opción de power-calibration.

## Slide 16: Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS)
WDS (Wireless Distribution System) permite a los paquetes pasar desde un AP a otro, tal como si ambos fueran puertos de un switch Ethernet alámbrico.
APs deben usar el mismo standard (802.11a, 802.11b o 802.11g) y trabajar sobre las mismas frecuencias para poderse conectar entre ellos.
WDS es usado para hacer redes “puenteadas” a través del medio inalámbrico y extender el rango de la red inalámbrica.

## Slide 17: Wireless Distribution System
ESTRELLA
CADENA o BUS

## Slide 18: Wireless Distribution System
ANILLO
MALLA

## Slide 19: Wireless Distribution System Tipo dinámico o estático en el RouterOS
Dinámico
interface wireless> wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1
Estático
interface wireless> wds-mode=static interface wireless wds> wds-address=00:0B:6B:31:63:5D master-interface=wlan1

## Slide 20: Wireless Distribution System
Añada una interfase bridge en ambos AP’s: /interface bridge add name=bridge1 disabled=no
Anada la Ethernet local al bridge en ambos AP’s: /interface bridge port set ether1 bridge=bridge1
Configure los 2 equipos como AP’s y habilite WDS: /interface wireless set wlan1 mode=ap-bridge band=5ghz frequency=5300 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1
AP2
AP1
RED
RED
Enlace WDS

## Slide 21: Wireless Distribution System
Para hacer lo mismo pero usando el modo estático, hay que hacer los siguientes cambios en ambos ruteadores:
Modifique la configuración de la interfase inalambrica: /interface wireless set wlan1 wds-mode=static wds-default-bridge=none
Adicione una interfase estática WDS y especifique la direccion mac del radio remoto: /interface wireless wds add name=wds master-interface=wlan1 wds-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx disabled=no
Añada la interfase WDS al bridge: /interface bridge port set wds bridge=bridge1

## Slide 22: Interfase Inalámbrica RouterOS Ap Virtual
1 name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:05:7C arp=enabled disable-running-check=no interface-type=virtual-AP master-interface=wlan1 ssid="MikroTik" max-station-count=2007 default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
Configuraciones principales: master-interface – en cual interfase está funcionando el AP virtual
ssid – Nombre de la red para el AP virtual

## Slide 23: Protocolo N-Streme
Protocolo inalámbrico propietario de MikroTik (incompatible con otros fabricantes) creado para optimizar enlaces inalámbricos punto-punto y punto-multipunto.
Nstreme2 (Dual) trabaja con un par de tarjetas inalámbricas (tarjetas con chipset Atheros solamente) – una para transmitir y otra para recibir

## Slide 24: Protocolo N-Streme
Beneficios del protocolo:
Muy bajo “overhead” por frame, permitiendo super altas velocidades!!
No hay limite por distancia por protocolo
No hay degradación de velocidad debido a protocolo en enlaces largos
Ajuste dinámico del protocolo, dependiendo del tipo de trafico y el uso de los recursos

## Slide 25: Protocolo N-Streme
Para habilitar N-streme debes tener un enlace inalámbrico activo y después habilitar N-Streme en ambos ruteadores en la configuración de la tarjeta inalámbrica:
/interface wireless nstreme set wlan1 enable-nstreme=yes
Si tu quieres incrementar el rendimiento del enlace, necesitas especificar algún tipo de política de frames, por default ninguna esta habilitada:
/interface wireless nstreme set wlan1 framer-policy=dynamic-size
Ahora la tarjeta inalámbrica tratara de incrementar el rendimiento mandando frames mas grandes – construirá frames mas grandes añadiendo paquetes múltiples en cada frame.

## Slide 26: Protocolo N-Streme
Estación
status: connected-to-ess
band: 2.4ghz-g
frequency: 2457
tx-rate: 54Mbps
rx-rate: 54Mbps
ssid: MikroTik
bssid: 00:0B:6B:31:63:5D
radio-name: 000B6B31635D
signal-strength: -50
tx-signal-strength: -54
tx-ccq: 97
rx-ccq: 93
current-ack-timeout: 56
current-distance: 56
wds-link: no
nstreme: yes
framing-mode: exact-size framing-limit: 3200 framing-current-size: 2560
routeros-version: 2.8.16
last-ip: 1.1.1.2
AP
status: running-ap
band: 2.4ghz-g
frequency: 2457
overall-tx-ccq: 95
registered-clients: 1
current-ack-timeout: 56
current-distance: 56
nstreme: yes
polling: yes

## Slide 27: Protocolo N-Streme 2
Configuración del radio en Full-duplex:
Ambos ruteadores tienen 2 tarjetas inalámbricas.
AP1: wlan1 – solo recibe; wlan2 – solo transmite
AP2: wlan1 – solo transmite; wlan2 – solo recibe
AP1
AP2
TX
TX
RX
RX
wlan1
wlan1
wlan2
wlan2

## Slide 28: Protocolo N-Streme 2
Especifique en ambas tarjetas que use dual-nstreme: /interface wireless set wlan1,wlan2 mode=nstreme-dual-slave
Añada una nueva interfase dual nstreme y configúrela: /interface wireless nstreme-dual add rx-radio=wlan1 tx-radio=wlan2 rx-band=5ghz-turbo tx-band=5ghz-turbo rx-frequency=5760 tx-frequency=5210 framer-policy=exact-size disabled=no
Especifique la dirección mac remota del otro radio que tiene el nstreme-dual: /interface wireless nstreme-dual set n-streme1 remote-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx

## Slide 29: Protocolo N-Streme 2
Monitor:
rx-quality: -73
tx-quality: -67
rx-rate: 48Mbps
tx-rate: 54Mbps
connected: yes
Problemas?: Si no hay conexión verifique la calidad de la conexion ,seguramente es menos que –95dB
Este seguro de que los valores de ‘rx’ de un ruteador sean iguales que los de ‘tx’ del otro(s) radio, si no es así es probable la desalineacion de antenas