## Slide 1: Ruteo Dinámico
Conexiones de red redundantes por falla y balanceo de cargas de flujo de trafico usando OSPF y BGP

## Slide 2: Protocolos de ruteo dinámico
RouterOS de MikroTik soporta:
  Open Shortest Path First (OSPF);
  Routing Information Protocol (RIP);
  Border Gateway Protocol (BGP).
RouterOS NO Soporta:
  Interior Gateway Routing Protocol (IGRP);
  Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (Enhanced IGRP).

## Slide 3: Por que usar ruteo dinámico?
Ruteo dinámico puede ser usado para:
  Distribución automática de información de ruteo, al contrario de lo que se tiene usando ruteo estático;
  Hacer conexiones de red redundantes;
  Balanceo de carga.

## Slide 4: Donde usar ruteo dinamico?
RIP y/o OSPF usado dentro de sistemas autónomos (AS) típicamente dentro de tu propia red donde tienes control total de ella.
BGP usado entre sistemas autónomos

## Slide 5: Que es OSPF?
Open Shortest Path First (OSPF) es un protocolo de “estado-del-enlace” que toma cuidado de las rutas en una estructura de red dinámica que puede emplear diferentes caminos hacia sus subredes.
OSPF es mas eficiente y escalable que RIP
Ambos, RIP y OSPF son usados dentro de sistemas autonomos (AS)

## Slide 6: Cuando usar OSPF?
Para redistribuir rutas e inyectar la ruta de default dentro del área;
Para hacer links de respaldo, si tu controlas los ruteadores a ambos lados del/los enlaces

## Slide 7: Areas y ruteadores OSPF
Area 0
Area 1
Area 2
ABR
ASBR
ABR
AS

## Slide 8: Tipos de ruteadores OSPF
Ruteadores Internos (dentro de un area)
Ruteadores del backbone (dentro del area 0)
Ruteadores de área de frontera (Area border routers) (ABR)
  Un ABR se posiciona entre 2 o mas áreas y debe tocar el área 0
Autonomous system boundary routers (ASBR)
  Redistribuyen información de ruteo entre OSPF y otros protocolos de ruteo

## Slide 9: OSPF en RouterOS
MikroTik RouterOS implementa OSPF Version 2 (RFC 2328).
El paquete routing debe ser instalado
Checa con “/system package print”
  Si no esta instalado, sube el paquete de la misma versión del ruteador ‘routing-2.x.x.npk’ y reinicia el ruetador
OSPF usa protocolo 89 para comunicarse con sus vecinos, asegúrese que la cadena input del firewall no lo filtre!

## Slide 10: Configuracion de OSPF

## Slide 11: ID del Router OSPF
ID del Router ID debe ser unico dentro del sistema autonomo (AS)
ID del Router ID puede ser dejado como 0.0.0.0
  Dirección IP mas grande asignada al ruteador será usada

## Slide 12: Ruta default de OSPF
Deje la ruta ‘Distribute default’ de manera ‘never’, a menos que sea esto un ASBR
  /routing ospf
  set distribute-default=as-type-1

## Slide 13: Redistribución de rutas OSPF
Active ‘redistribute connected routes [y static routes]:
  /routing ospf
  set redistribute-connected=as-type-1
  set redistribute-static=as-type-1
Si tu usas RIP o BGP, quizás quieres redistribuir rutas aprendidas por esos protocolos

## Slide 14: Numeración de Area
Áreas son definidas con números de 32 bits en formato de dirección IP
0.0.0.0 esta reservado por el área de backbone
Todas las áreas deben estar conectadas al área 0.0.0.0
Configuración bajo:
  /routing ospf area
  print
  add name=internal1 area-id=0.0.0.1

## Slide 15: Configuración del Área

## Slide 16: Redes OSPF I
Adicione redes para especificar interfaces donde tu necesitas corriendo OSPF y el area
Las direcciones de reddeberan incluir la direccion de la interface
  /routing ospf network
  add network=10.1.0.0/24 area=backbone
  Nota! Para direcciones punto a punto, la red debe tener dirección remota del enlace con mascara de 32 bits

## Slide 17: Redes OSPF II

## Slide 18: Configuración de Interfase OSPF I
Si es necesario, active costo de Interfase :
  /routing ospf interface
  add interface=eth4-rout8 cost=50

## Slide 19: Configuración de Interface OSPF II
No cambie nada en configuración avanzada, a menos que realmente sepa usted QUE ESTA HACIENDO!!!

## Slide 20: Vecinos OSPF
/routing ospf neighbor print
  Muestra los vecinos OSPF incluyendo este mismo ruteador

## Slide 21: Estado de vecinos
Estado de vecinos (Neighbor state) muestra el estatus de la red OSPF:
  Full: bases de datos de “estado de enlaces” estan completamente sincronizadas
  2-Way: Comunicacion bidireccional establecida
  Down, Attempt, Init, Loading, ExStart, Exchange: mmm, no esta funcionando adecuadamente, lea la documentación!

## Slide 22: Rutas OSPF I
/ip route print
  DIO: Ruta invalida conectada añadida por OSPF muestra que OSPF esta corriendo en dicha interfase
  Rutas multiples del mismo costo tienen una direccion destino y gateways separados por ‘,’.

## Slide 23: Rutas OSPF II

## Slide 24: Sumario
Manual de MikroTik RouterOS
Documentacion en Web

## Slide 25: Laboratorio de configuración OSPF
Haga un /system reset a sus equipos
Adicione direcciones a su ruteador:
  Publica ___________________
  Local ___________________
Configure OSPF a
  Redistribuir rutas estáticas y conectadas
  Corra OSPF sobre la interfase Publica

## Slide 26: Checando status de OSPF
Cuantos vecinos OSPF ves? ________________
Cuantos vecinos están en ‘full’ state? ________________
Recibiste la ruta de default? _______
Cuantas rutas OSPF han sido instaladas? ____________________

## Slide 27: Reparando OSPF
Cheque los vecinos MikroTik
  /ip neighbor print
Cheque los vecinos OSPF
/routing ospf neighbor print
Cheque rutas
  /ip route print
Cheque logs
  /log print

## Slide 28: Logs de OSPF
Logs de OSPF muestran información que cambia entre los ruteadores:
  /log print without-paging
Configúrelo OFF después de que ospf esta configurado y corriendo
  /system logging facility
  set OSPF-Info local=none

## Slide 29: Respaldo OSPF
Ruteador A
Ruteador C
Internet
WLAN
Ruteador B
wlan1 10.1.0.1
ether1 10.0.1.2
wlan2 10.0.2.2
10.0.2.1
10.0.3.1
10.0.3.2
10.0.1.1

## Slide 30: Configurando el ruteador A
Active el ruteador para distribuir la ruta de default y redistribuir las rutas conectadas:
  /routing ospf
  distribute-default=always-as-type-1
  redistribute-connected=as-type-1
Configure OSPF para correr en las 2 interfaces locales:
  /routing ospf network
  add network 10.0.0.0/16 area=backbone

## Slide 31: Configurando Ruteadores B y C
Active los ruteadores para redistribuir rutas conectadas:
  /routing ospf
  redistribute-connected=as-type-1
Configure OSPF para correr en todas las interfaces:
  /routing ospf network
  add network 10.0.0.0/8 area=backbone

## Slide 32: Monitoreando el respaldo
Monitoree el enlace pingueando las ips externas del ruteador A
Tire el enlace A-B desconectando el cable ethernet:
  Cuantos segundos se requieren para que la ruta cambie a través del ruteador C?
Como hacer que el enlace sobre el ruteador C sea el primario?

## Slide 33: Alternativas para respaldo de OSPF
Use Netwatch para ejecutar scripts que hagan cambios de ruteo
Haga bridge usando túneles de EoIP o WDS
Sugerencia: Cuando configure el Bridge,
  Active el Spanning Tree Protocol (STP) para prevenir loops;
  Use el argumento de costo de puerto para activar elcamino ‘preferido’ a ser usado.

## Slide 34: Vistazo a BGP
El Border Gateway Protocol (BGP) es un protocolo de ruteo inter-autonomo.
El uso primario de BGP’s es para intercambiar informacion de ‘reachibilidad’ con otros sistemas BGP.
MikroTik RouterOS implementa BGP Version 4 (RFC 1771).

## Slide 35: Configuración BGP
AS 65000
ASBR1
ASBR2
AS 65001
Peer1
AS 65002
Peer2

## Slide 36: Configuración BGP
Especifique el numero de AS de tu ruteador BGP y habilite BGP:
/routing bgp
set as=65000 enabled=yes
Puedes especificar aqui cuantas rutas de este ruteador deberán ser redistribuidas

## Slide 37: Configuración de la red BGP
Es posible especificar redes las cuales deberan ser advertised disregarding actual route information.
0.0.0.0/0 significa advertising la ruta de default.

## Slide 38: Configuración del Peer
Especifique el Peer de BGP con el cual usted quiere intercambiar la información de ruteo:
  Peer1 for ASBR1, Peer2 for ASBR2.
BGP intercambiara información de ruteo solamente si puede establecer una conexión de TCP a su peer.
  Puerto TCP 179 debe estar abierto en el firewall
Puedes añadir tantos peers como sea requerido.

## Slide 39: Peers BGP

## Slide 40: Argumentos específicos del Peer
Multihop ‘yes’, si el peer no esta dentro de la misma red ejemplo, si ruteo estático o dinámico es usado para conectarse a el.
Route Reflect ‘yes’, si el peer pertenece a tu AS y quieres redistribuir rutas aprendidas por el.
Prefix List In y Out para controlar la redistribucion de rutas.

## Slide 41: Status del Peer BGP
Ejemplo de status de peer:
  Numero de rutas recibidas es 249
  Estado del peer es “connected”

## Slide 42: Lista Prefijo (prefix)
Listas Prefijo son usadas por RIP y BGP para controlar anuncios de control de rutas hacia otros ruteadores y filtrar rutas recibidas desde ellos.
Cada Lista-prefijo tiene un nombre y una acción de default para la lista.
La acción de default es usada para rutas que no cumplen ninguna regla de la lista.

## Slide 43: Adicionando Listas de prefijos

## Slide 44: Reglas de las listas de prefijos
Prefix es prefijo de red a concordar
Longitud del Prefix Length es la longitud del prefix en bits
Después de cambiar las reglas de lista de prefix, conexión al peer relevante deberá ser re-iniciada para que se puedan usar las nuevas reglas, por ejemplo, remover y añadir el peer.

## Slide 45: Ejemplos de prefix
Prefijo (Prefix) | Long De Prefix | Ejemplo de destinos concordantes
0.0.0.0/0 | 0 | 0.0.0.0/0 (default dest.)
0.0.0.0/0 | 0-32 | Cualquier destino
10.0.0.0/8 | 17-32 | 10.0.4.0/17;10.5.0.0/24
10.4.0.0/15 | 0-16 | 10.5.0.0/16;10.7.0.0/16

## Slide 46: Ejemplo de listas de prefix
Ruta default es
Todas las rutas 10. Son rechazadas, si la mascara de red es mayor que 16 bits.
Las rutas 10.4-7 son aceptadas si la mascara no es mas larga que 16 bits.

## Slide 47: Preguntas del Test
Cuando usar BGP y cuando OSPF?
  ______________________________
Puede un ruteador pertenecer a 2 diferentes areas de OSPF con ID’s de area 0.0.0.5 y 0.0.0.6?
  ______________________________
Para parar re recibir rutas de red 10. Desde el peer BGP, la lista de prefix de la regla IN deberá tener
  Prefix_____________, longitud de prefix______