## Slide 1: Tuneles y VPN
Conexiones VPN usando RouterOS

## Slide 2: Beneficios de VPN’s
Comunicaciones seguras entre redes privadas corporativas sobre
  Redes publicas
  Lineas rentadas
  Enlaces inalambricos
Recursos corporativos (correo, servidores corporativos, impresoras) pueden ser accedidas de manera segura por usuarios que tengan los permisos necesarios, desde el exterior (viajando, en casa, etc.)

## Slide 3: Enlaces VPN
Oficina
Regional
Corporativo
Bodega
Internet
Ruteador RouterOS

## Slide 4: Tecnologías VPN
PPTP con encriptación de 128bit MPPE
L2TP
IPsec
Aplicaciones:
  Túneles permanentes entre ruteadores
  Concentrador de acceso PPTP para muchos clientes (estaciones de trabajo windows) y clientes mobiles (trabajo desde casa o viajando)

## Slide 5: Túneles IPIP
Protocolo simple para crear un tunel encapsulando paquetes de IP en paquetes IP y mandándolos sobre la red a otro ruteador.
RouterOS implementa tuneles IPIP de acuerdo a la norma RFC 2003.
Usa protocolo 4 IP

## Slide 6: Ejemplo de Túnel IPIP
Ruteador A
Ruteador B
RED 1
RED 2
192.168.1.1
192.168.20.1
WAN

## Slide 7: Adicionando una interface IPIP

## Slide 8: Adicionando direcciones IP
Direcciones IP son añadidas a las interfaces del tunel
Use direcciones de 30 bits para ahorrar espacio de direccionamiento, por ejemplo:
  10.1.6.1/30 y 10.1.6.2/30 desde la red 10.1.6.0/30
Es posible usar direccionamiento de punto a punto, por ejemplo:
  10.1.6.1/32, red 10.1.7.1
  10.1.7.1/32, red 10.1.6.1

## Slide 9: Direcciones IP en ruteador A

## Slide 10: Túneles EoIP
Protocolo propietario MikroTik.
Encapsula frames de ethernet dentro de paquetes de IP protocolo 47.
Interfase EoIP soporta todas las funcionalidades de cualquier interfase Ethernet.
Túnel EoIP puede correr sobre cualquier conexión que soporte IP
Numero máximo de túneles de EoIP es de 65535

## Slide 11: Adicionando una interfase de túnel EoIP

## Slide 12: EoIP y “Bridging”
Las Interfases EoIP puede ser “bridgeada” con cualquier otra interfase EoIP o Interfase Ethernet.
Uso principal de túneles EoIP es para transparentemente hacer bridge de redes remotas.
Protocolo EoIP no provee encriptación de datos, por tal manera debe correr sobre un túnel encriptado, ejemplo PPTP, L2TP o PPPoE, si es requerida seguridad.

## Slide 13: Configuración de túnel PPP
El paquete PPP debe estar instalado
  Cheque con “/system package print”
  Si no esta instalado, suba la misma versión del paquete ppp-2.x.x.npk y reinicie el ruteador
Todas las configuraciones de túneles PPP son similares e involucran un setup:
  Concentradores de Acceso (Server PPTP o PPPoE)
  Cliente PPTP o PPPoE

## Slide 14: Concentrador de Acceso PPTP
Concentrador de acceso PPTP es usado para permitir a usuarios remotos establecer conexiones de túneles encriptados al ruteador y recibir información de configuración del host:
  Dirección IP, dirección de red, puerta de enlace
  Direcciones del servidor de nombres DNS
Setup incluye configurar:
  [IP DNS] (Opcional)
  [pool de IP] (Opcional)
  Profile PPP
  Interface del Server PPTP
  PPP (logins y passwords)

## Slide 15: Planeando el direccionamiento IP
Conexiones PPTP son típicamente conexiones punto a punto, las cuales usan direcciones de 32 bits para la dirección IP. La dirección de red es la dirección en el peer remoto.
Si se desea , el cliente puede ser asignado con una IP real (ruteable)
Ejemplo:
  Interfase del Server=pptp-in1, address=10.1.0.1/32, network=10.2.0.1
  Interfase del Cliente=pptp-out1, address=10.2.0.1/32, network=10.1.0.1

## Slide 16: Configuración del Pool de IP
Pool de IP Pool es usado para especificar un rango de direcciones IP las cuales seran entregadas a los clientes de PPTP, PPPoE, DHCP, etc.
Ejemplo:
  /ip pool add name ppp-hosts address=10.2.0.1-10.2.0.100
Tienes la facilidad de asignar direcciones IP especificas a ciertos clientes si tu lo especificas bajo /ppp secret, o en un RADIUS server.

## Slide 17: Configuración de profiles PPP
Cambia el profile de default ppp:
  /ppp profile set default use-encryption=yes require-encryption=yes
Alternativamente, se puede hacer un profile especial para conexiones entrantes de PPTP:
  /ppp profile add name=pptp use-encryption=yes require-encryption=yes, local-address=10.1.0.1 remote-address=pptp-hosts

## Slide 18: Configuración de logins y passwords PPP
Adicione un registro ppp secret para usuarios que requieren entrar vía pptp:
  /ppp secret add name=jose password=jose3
  /ppp secret add name=juan password=hola remote-address=10.2.0.201
Cuando ‘jose’ ingresa via pptp una dirección le será asignada ,desde el pool creado
Cuando ‘juan’ ingresa via pptp , le será asignada la dirección 10.2.0.201

## Slide 19: Configuración de PPTP
Habilite el server pptp:
  /interface pptp-server server set enabled=yes
  /interface pptp-server server print
Especifique un profile diferente , si es que lo ha creado
Active las conexiones pptp:
  /interface pptp-server print

## Slide 20: Configuración del cliente pptp
Cambie el profile de default de ppp:
  /ppp profile set default use-encryption=yes require-encryption=yes
Adicione un cliente PPTP:
  /interface pptp-client add connect-to=192.168.1.1 user=jose password=jose3

## Slide 21: Reparando PPTP
Checa ruteo y firewall, porque el puerto 1723 de TCP es usado para hacer las conexiones entre cliente y servidor
Asegúrate que el protocolo 47 (GRE) pasa a través del firewall
Asegúrate que las direcciones IP están especificadas para el lado server y cliente en los profiles de PPP o en ppp secrets
Checa los logs;
  /log print without-paging

## Slide 22: Configuración de Server PPPoE
Adiciona el servidor pppoe:
  /interface pppoe-server server add service-name=office_w interface=eth-local authentication=mschap2 one-session-per-host=yes
Activa las conexiones pppoe:
  /interface pppoe-server print

## Slide 23: Configuración de cliente PPPoE
Adiciona una interfase cliente PPPoE:
  interface pppoe-client> add interface=ether1 user=joe password=joe3 service-name=office_w allow=mschap2
Si conecta, la interfase pppoe esta en Estado Activo (Running) y el comando monitor nos muestra el status de la interfase:
  interface pppoe-client> monitor pppoe-out1

## Slide 24: Reparando PPPoE
Este seguro que el nombre del servicio esta especificado correctamente y concuerda con el del servidor
Cheque los logs;
  /log print without-paging