## Slide 1: RouterOS
Introducción al sistema operativo RouterOS Mikrotik

## Slide 2: Que es el RouterOS?
El RouterOS es un sistema operativo y software que convierte a una PC en un ruteador dedicado, bridge, firewall, controlador de ancho de banda, punto de acceso inalámbrico o cliente y mucho mas…
El RouterOS puede hacer casi cualquier cosa que tenga que ver con tus necesidades de red, además de cierta funcionalidad como servidor.

## Slide 3: Estructura del RouterOS
Basado en kernel de Linux.
Puede ejecutarse desde discos IDE o módulos de memoria flash.
Diseño modular.
Módulos actualizables.
Interfase grafica amigable.

## Slide 4: Licenciamiento
La Licencia es por instalación.
Algunas funcionalidades requieren de cierto nivel de licenciamiento.
La Licencia nunca expira , esto significa que el ruteador funcionara “de por vida”.
EL ruteador puede ser actualizado durante el periodo de actualización (1 año después de la compra de la licencia).
El periodo de actualización puede ser extendido a un 60% del costo de la licencia.

## Slide 5: Niveles de Licenciamiento
Nivel 0: DEMO, GRATIS, tiene todas las funcionalidades sin limite, funciona solo 24 hrs, después de ello debe de ser REINSTALADO
Nivel 1: Licencia SOHO, GRATIS, pero requiere registrarse en www.mikrotik.com , tiene limitaciones, (1src-nat, 1dst-nat, 1 pppoe, …)

## Slide 6: Niveles de Licenciamiento, cont.
Nivel 4: WISP, cliente inalámbrico, Punto de Acceso Inalámbrico, gateway de HotSpot.
Nivel 5: WISP AP, Access Point inalámbrico y cliente, Gateway de HotSpot (mas conexiones soportadas)
Nivel 6: CONTROLLER, Todo sin limite!
Nota: Una Licencia basta para cualquier numero de interfaces inalámbricas en el ruteador.

## Slide 7: Características de RouterOS
Ruteo. Estático o dinámico, políticas de enrutamiento.
Bridging. Protocolo Spanning tree, interfaces múltiples bridge, firewall en el bridge
Servidores y clientes: DHCP, PPPoE, PPTP, PPP, Relay de DHCP.
Cache: Web-proxy, DNS
Gateway de HotSpot
Lenguaje interno de scripts

## Slide 8: Características del RouterOS
Filtrado de paquetes por
  Origen, IP de destino
  Protocolos, puertos
  Contenidos (seguimiento de conexiones P2P)
Puede detectar ataques de denegación de servicio (DoS)
  Permite solamente cierto numero de paquetes por periodo de tiempo
  Que pasa enseguida si el limite es desbordado o sobrepasado

## Slide 9: Calidad de Servicio (QoS)
Varios tipos de tipos de queue:
  RED, BFIFO, PFIFO, PCQ
Sencillo de aplicar queues simples:
  Por origen/destino red/dirección ip de cliente, interfase
Árboles de queues mas complejos:
  Por protocolo, puerto, tipo de conexión.

## Slide 10: Interfaces del RouterOS
Ethernet 10/100, Gigabit
Inalámbrica (Atheros, Prism, CISCO/Aironet)
  Punto de acceso o modo estación/cliente, WDS
Síncronas: V35, T1, Frame Relay
Asíncronas: Onboard serial, 8-port PCI
ISDN
xDSL
Virtual LAN (VLAN)

## Slide 11: Como acceder al Router
Los ruteadores MikroTik pueden ser accedidos vía:
  Monitor y teclado
  Terminal Serial
  Telnet
  Telnet de MAC
  SSH
  Interfase grafica WinBox

## Slide 12: Herramientas de manejo de red
RouterOS ofrece un buen numero de herramientas :
  Ping, traceroute
  Medidor de ancho de banda
  Contabilización de trafico
  SNMP
  Torch
  Sniffer de Paquetes

## Slide 13: Interface CLI
La primera vez que se entra use ‘admin’ sin password.
Una vez dentro teclee ‘?’ para ver los comandos disponibles en este nivel de menú
  [MikroTik] > ?
  [MikroTik] > interface ?
  [MikroTik] >
Argumentos disponibles para cada comando se obtienen de la misma manera: ‘?’

## Slide 14: Navegación vía menús CLI
Vaya a un nivel diferente de comandos usando sintaxis absoluta o relativa:
  [MikroTik] > interface {Enter}
  [MikroTik] interface > wireless {Enter}
  [MikroTik] interface wireless > .. eth {Enter}
  [MikroTik] interface ethernet > print {Enter}

## Slide 15: LA tecla [Tab]
Comandos y argumentos no necesitan ser completamente tecleados, con teclear la tabla [Tab] se completan.
Si un simple [Tab] no completa el comando, presiónelo 2 veces para ver las opciones disponibles.

## Slide 16: Comandos mas populares
Comandos mas populares en RouterOS en los menús CLI son:
  Print y export
  set y edit
  add / remove
  enable / disable
  move
  comment
  monitor
Notes: <date/time>

## Slide 17: ‘Print’ y ‘Monitor’
‘print’ es uno de los mas usados en CLI. Imprime una lista de cosas y puede ser usado con diferentes argumentos,ejemplo
  print status,
  print interval=2s,
  print without-paging, etc.
Use ‘print ?’ para ver los argumentos disponibles
‘monitor’ usado repetidamente muestra el estatus
  ‘/interface wireless monitor wlan1’

## Slide 18: …Cont
Use ‘add’, ‘set’, o ‘remove’ para adicionar, cambiar, o remover reglas
Reglas pueden ser deshabilitados sin removerlos, usando el comando ‘disabled’.
Algunas reglas pueden ser movidas con el comando ‘move’.

## Slide 19: WinBox GUI
WinBox es mucho mas fácil que el CLI, al ser una interfase grafica.
winbox.exe es un pequeño programa que se ejecuta desde una estación de trabajo conectada al ruteador.
winbox.exe corre bajo WINE en Linux
Winbox usa el puerto TCP 8291 para conectarse al ruteador
Comunicación entre el winbox y el ruteador esta encriptada

## Slide 20: Instalación del ruteador MikroTik
El ruteador MikroTik puede ser instalado usando:
  Floppy disks (muy tedioso)
  CD creado desde una imagen ISO, contiene todos los paquetes.
  Vía red usando netinstall, la pc donde se instalará debe botear con un floppy, o usando Protocolos PXE o EtherBoot desde algunas ROMS de ciertas tarjetas de red.
  Con imagen de Disco
  Con Memoria Flash/IDE

## Slide 21: Netinstall
Netinstall es un programa que convierte tu estación de trabajo en un servidor de instalación.
Netinstall usa los paquetes de programas desde tu estacion de trabajo y los instala en:
  La PC que boteo usando PXE or Etherboot
  El disco secundario de tu estación de trabajo
Netinstall.exe y los programas de paquetes pueden ser bajados desde mikrotik.com

## Slide 22: Laboratorio de Instalación
Habilite el RouterBoard para botar desde la red
  El RouterBoard y tu estación de trabajo deben estar en el mismo segmento de red o conectados con un cable cruzado
Ejecute netinstall en tu estación de trabajo
  Seleccione el ruteador donde se instalara
  Seleccione los paquetes de programa a instalar
  Habilite el Boot Server y la dirección del cliente (poner direccion ip del mismo segmento que tenga la pc a instalarse

## Slide 23: Configuracion de Netinstall

## Slide 24: Actualizando el Router
Ponga los archivos de las nuevas versiones en el router por medio de FTP usando modo binario de transmision y reinicie el router “/system reboot”
Alternativamente puedes usar la instrucción “/system upgrade” para transferir los archivos desde un server FTP o desde otro ruteador si los tienes ahí.

## Slide 25: Configuración Básica
Interfaces deben estar habilitadas y funcionando (cables conectados, interfase inalámbrica configurada)
Direcciones IP asignadas a las interfaces:
  [MikroTik] > /ip address \
  add address=10.1.0.2/24 interface=ether1
Adicione la ruta de default
  [MikroTik] > /ip route \
  add gateway=10.1.0.1

## Slide 26: Comando ‘Setup’
Use el comando ‘setup’ para la configuración inicial
Algunos otros menús tienen opción de setup, entre ellos:
  HotSpot setup
  DHCP server setup

## Slide 27: Interfase bridge
Interfaces Bridge son anadidas con el comando:
  [MikroTik] > /interface bridge add
Puede haber mas de una interfase Bridge
Tu puedes
  Cambiar el nombre de la interfase Bridge;
  Habilitar el STP (Spanning Tree Protocol) y configurarlo
  Activar los protocolos a pasar de un bridge a otro.

## Slide 28: Puertos de Bridge
Cada Interfase puede ser configurada para ser miembro de un bridge
Interfaces inalámbricas en modo estación no pueden ser parte de un bridge.
Prioridad y costo de path pueden ser ajustadas para su uso con STP

## Slide 29: Laboratorio de Configuración de una Red Privada
Conecta tu ruteador vía cable cruzado
Ejecuta Mac-Telnet para conectarte a el
Remueve todas las direcciones de las interfases
Selecciona una red privada para ti
  10…., or 192.168…., or 172.16….
Asigna una dirección privada para la ether1

## Slide 30: Laboratorio de DHCP
Ejecuta el setup /ip dhcp-server setup
Usa las ips de tus ruteadores como servidores DNS en la configuración de DHCP
Vea si la estación de trabajo recibe una IP
Vea las ips asignadas
  /ip dhcp-server lease print

## Slide 31: Estructura de firewall

## Slide 32: Principios del Firewall
Las reglas de firewall están organizadas en cadenas (chains)
Reglas en cadenas son procesadas en el orden que aparecen
  Si una regla la cumple un paquete, la accion especificada es tomada
  Si el paquete no cumple la regla , o hay una acción=passthrough, la siguiente regla es procesada
La acción de default para la cadena es hecha después de haber alcanzado el fin de la cadena

## Slide 33: Cadenas de Firewall
Por default hay 3 cadenas incluidas:
  input – procesa paquetes que tienen como destino el ruteador
  output – procesa paquetes que son mandados por el mismo ruteador
  forward – procesa trafico que ‘pasa’ a través del ruteador
Los usuarios pueden añadir sus propias cadenas de firewall y reglas a ellas
Reglas en las cadenas añadidas por el usuario pueden ser procesadas usando la opción=jump desde la cadena del usuario a otra regla en otra cadena

## Slide 34: Acciones de las reglas de Firewall
Si una regla de firewall se cumple para un paquete, una de las siguientes acciones puede hacerse:
  passthrough – action es ejecutada y la siguiente regla es procesada
  accept – paquete es aceptado
  drop – paquete es ignorado
  reject – paquete es ignorado y se le manda un mensaje ICMP al que lo mando
  jump – paquete es mandado para su procesamiento a otra cadena
  return – paquete es retornado a la tabla previa , desde donde fue recibido

## Slide 35: Protegiendo el ruteador
El acceso al router es controlado por las reglas de filtrado de la cadena input.
Nota, Los filtros de IP no filtran comunicaciones de nivel 2 OSI, por ejemplo MAC Telnet
  Deshabilite el MAC-Server al menos en la interfase publica para asegurar buena seguridad.

## Slide 36: Cadena Input
Haga reglas en esta cadena como estas:
  Permitir “established” y “related” connections
  Permitir UDP
  Permitir pings limitados, hacer drop de exceso de pings
  Permitir acceso de redes “seguras”
  Permitir acceso via PPTP VPN
  Drop y log todo lo demas

## Slide 37: Ejemplo de cadena Input
/ip firewall rule input
add connection-state=established comment="Established connections"
add connection-state=related comment="Related connections"
add protocol=udp comment=“Allow UDP"
add protocol=icmp limit-count=50 limit-time=5s limit-burst=2 \
comment="Allow limited pings"
add protocol=icmp action=drop \
comment="Drop excess pings"
add src-addr=159.148.147.192/28 comment="From trusted network“
add src-addr=192.168.1.0/24 comment="From our private network"
add protocol=tcp tcp-options=syn-only dst-port=1723 \
comment="Allow PPTP"
add protocol=47 comment="Allow PPTP"
add action=drop log=yes comment="Log and drop everything else"

## Slide 38: Ejemplo de cadena definida por el usuario
/ip firewall rule virus
add protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop comment="Drop Blaster Worm"
add protocol=udp dst-port=135-139 action=drop comment="Drop Messenger Worm"
add protocol=tcp dst-port=445 action=drop comment="Drop Blaster Worm"
add protocol=udp dst-port=445 action=drop comment="Drop Blaster Worm"

## Slide 39: Filtrado de virus conocidos
Paquetes iniciados por virus conocidos, pueden ser filtrados por reglas en alguna cadena definida por el usuario:
  /ip firewall rule virus
  add protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop \
  comment="Drop Blaster Worm"
  add protocol=udp dst-port=135-139 action=drop \
  comment="Drop Messenger Worm"
  add protocol=tcp dst-port=445 action=drop \
  comment="Drop Blaster Worm"
  add protocol=udp dst-port=445 action=drop \
  comment="Drop Blaster Worm“
  add protocol=tcp dst-port=4444 action=drop comment="Worm"
  add protocol=tcp dst-port=12345 action=drop comment="NetBus"

## Slide 40: Jump a la cadena definida por el usuario
Jump a la cadena definida por el usuario desde las cadenas input y forward despues de las primeras dos reglas:
  add connection-state=established \
  comment="Established connections"
  add connection-state=related \
  comment="Related connections"
  add action=jump jump-target=virus \
  comment=“Checando por virus“
  …

## Slide 41: Laboratorio de Firewall
Proteja su router de accesos no autorizados con cadenas de input:
  Permita acceso solo desde la red que estas usando en la laptop y el router
  Log todo acceso no autorizado
  Prueba si el acceso ha sido bloqueado desde fuera
  ____________________________________
  ____________________________________
  ____________________________________

## Slide 42: Marcado de paquetes
Paquetes pueden cambiar sus parámetros iniciales, ejemplo, sus direcciones dentro del firewall, de la misma manera los paquetes pueden ser marcados para identificarlos después dentro del router
Marcar es la única manera de identificar paquetes dentro de los queues de árbol
Marcado de paquetes puede ser usado como un clasificador para diferentes políticas de ruteo
Siempre cheque el diagrama de la estructura del firewall para entender los procedimientos correctos de configuración del firewall

## Slide 43: ‘ Tracking’ de Conexiones
Connection Tracking (CONNTRACK) es un sistema que crea una tabla de conexiones activas
Un status es asignado para cada paquete:
  Invalid – paquete ya no forma parte de ninguna conexión conocida
  New – el paquete esta abriendo una nueva conexión
  Established – el paquete pertenece a una conexión establecida
  Related – el paquete crea una nueva conexión relativa a alguna conexion ya abierta
El status no es necesario solamente para conexiones TCP. De cualquier manera ‘connection’ es considerada aquí como un intercambio de datos de dos vias
Status es usado en los filtros de firewall
CONNTRACK es usado para marcar los paquetes
CONNTRACK es necesario para hacer NAT

## Slide 44: Nat de origen
SRC-NAT permite el cambio de dirección origen y puerto a la dirección local y puerto del ruteador (enmascaramiento), o algún otra dirección y puerto especificado
Aplicación típica de SRC-NAT es esconder una red privada detrás de una o mas direcciones publicas
La dirección origen trasladada debe pertenecer al ruteador, a menos que otras medidas sean tomadas para asegurar el uso de diferentes direcciones.

## Slide 45: Ejemplo de SRC-NAT
Especifique la dirección origen a ser enmascarada:
  /ip firewall src-nat
  add src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade
O, Especifique la interfase de salida, cuando enmascaramiento deba ser usado:
  /ip firewall src-nat
  add out-interface=Public action=masquerade

## Slide 46: Laboratorio SRC-NAT
Configura tu ruteador para enmascarar trafico originado desde tu red privada, cuando esta salga del ruteador por la interfase publica.
Usa el diagrama como guía

## Slide 47: DST-NAT
DST-NAT permite cambiar la dirección y el puerto del receptor a alguna otra dirección y puerto conocido localmente por el ruteador o se llegue a el vía ruteo
Típicamente usado para acceder servicios en una red privada desde direcciones publicas accediendo las direcciones publicas que enmascaran alguna red

## Slide 48: Ejemplo de Destination NAT
Redireccione el puerto TCP 2323 al puerto 23 del router:
  /ip firewall dst-nat
  add protocol=tcp dst-address=10.5.51/32:2323 action=redirect to-dst-port=23
O, haga NAT al puerto interno (23) del server:
  /ip firewall dst-nat
  add protocol=tcp dst-address=10.5.51/32:2323 action=nat to-dst-port=23 to-dst-address= 192.168.0.250

## Slide 49: Laboratorio de DST-NAT
Configura tu ruteador para trasladar paquetes con destino la ip publica y puerto 81 hacia la dirección interna y puerto 80 del servidor local
use el diagrama como guía

## Slide 50: Mas acerca de DST-NAT
DST-NAT permite mandar datos a algún servidor a otro servidor y puerto.
DST-NAT permite esconder varios servidores detrás de una dirección IP. Los servidores son seleccionados por puerto, o por algún otro parámetro, como origen del paquete, etc.

## Slide 51: Reparando Firewall
Mire los contadores de paquetes y bytes para las reglas de firewall
Mueva las reglas para que se ejecuten en el orden correcto
Loguee los paquetes para ver que protocolo, direcciones y puerto tienen.