## Slide 1: Bases de TCP/IP
Direccionamiento y ruteo de TCP/IP

## Slide 2: Red
Una red es usualmente considerada como un medio fisico que interconecta dispositivos que pueden transferir datos entre ellos

## Slide 3: LANs y WANs
Una red de área local (LAN) usualmente esta limitada a un area limitada, ejemplo, dentro de un edificio o territorio local como un campus de universidad y puede consistir de una o mas redes físicas interconectadas.
Una red de área amplia es una serie de LANS interconectadas y que se distribuye sobre un gran territorio o distancias.

## Slide 4: Intranets e Internet
Las redes de acuerdo al control administrativo que tienen están clasificadas como:
  Intranets
  Internet
Una Intranet son LANs o una WAN bajo un solo control administrativo y usualmente provee servicios para uso interno dentro de una organización.
Internet es una serie de of WANs interconectadas por diferentes tipos de medio y no tiene un solo control administrativo.

## Slide 5: Protocolos de red
Los dispositivos usan protocolos para comunicarse entre ellos.
TCP/IP (Internetwork Protocol) es el principal y mas usado de los protocolos de red para que ellos se comuniquen.
TCP/IP ha sido diseñado para mantener:
  Alta disponibilidad
  Independiente de cualquier plataforma
  Independiente de cualquier tipo de red
Otros protocolos de red son netBEUI, IPX/SPX, y Appletalk.

## Slide 6: Encapsulación e IP
Encapsulación es el concepto principal del diseño de IP.
Encapsulación significa poner una cosa dentro de otra cosa

## Slide 7: Estándar OSI
El Estándar Open System Interconnection (OSI) fue originalmente usado cuando se crearon los protocolos de red (tales como TCP/IP e IPX, etc).
El Estándar OSI usa un modelo de 7 capas de red para describir el direccionamiento de red, análisis de datos, y capacidades de red del diferente hardware.
Los beneficios de usar un modelo de capas son:
  Cada capa del modelo OSI es responsable de ciertas tareas especificas
  Diferentes tecnologías pueden convivir de una manera estandarizada

## Slide 8: Modelo OSI de Red
7. Aplicación
6. Presentación
5. Sesión
4. Transporte
3. Red
2. Enlace de datos
1. Física
Transmisión de datos
Recepción de datos

## Slide 9: Capas del Modelo OSI
Un buen entendimiento de las primeras 3 capas de red es requerido para entender los conceptos básicos de red, como paso de puertos, firewall, y NAT.
  (1) La capa física son las conexiones físicas (cables, tarjetas de red y dispositivos que levantan la red)
  (2) La capa de enlace de datos transfiere paquetes dentro de raw bits para ser transmitidos sobre la capa física.
  (3) La capa de red es responsable del direccionamiento lógico.

## Slide 10: Direcciones MAC
Las direcciones MAC (Control de Acceso al Medio) son direcciones únicas dadas a los clientes de una red.
  La primera parte de la dirección MAC es asignada al fabricante del hardware;
  El resto de la dirección es determinada por cada fabricante;
  Dispositivos que no son administrables (ejemplo, HUBs y algunos switches) no tienen dirección MAC.
Las direcciones MAC son usadas para direccionar en la capa de enlace de datos (capa 2) del modelo de red OSI.
Las direcciones MAC no son usadas para agrupar clientes dentro de una red.
Analogía: Las direcciones MAC son como el numero de CURP de cada persona.

## Slide 11: Direcciones IP
Las direcciones IP son usadas para el direccionamiento lógico en la capa de red (capa 3) del modelo de red OSI.
Tal como las direcciones MAC donde no hay similitud entre 2 direcciones, con la diferencia que las direcciones IP permiten agrupar computadoras.
Direcciones IP
  Únicas, dirección de 32 bits
  Son referenciadas por humanos vía notación decimal, un numero por cada 8 bits (1 octeto o byte), ejemplo., 159.148.147.1
  Consiste de tres clases primarias A, B, and C (clase D es para multicast) en la forma [netid:hostid]
Analogía: Direcciones IP son como la dirección postal de cada persona.

## Slide 12: Clases de direcciones IP
Los primeros 3 bits de una dirección IP hacen la clase
 | 0 | 8 | 16 | 24..31
Clase A | 0XX… netid | … hostid |  | 
Clase B | 10X… |  | … | 
Clase C | 110… |  |  | …
Clase D (Broadcast) | 111… Dirección multicast |  |  | 

## Slide 13: Clases de Redes
Clase | Redes | Rango de direcciones
A | 0 - 127.0.0.0 | 0-127.XXX.XXX.XXX
B | 128.xxx.0.0 - 191.xxx.0.0 | 128.0.0.0- 191.255.255.255
C | 192.xxx.yyy.0 - 223.xxx.yyy.0 | 192.0.0.0- 223.255.255.255
D multicast | 224.xxx.yyy.zzz - 239.xxx.yyy.zzz | 224.0.0.0- 239.255.255.255

## Slide 14: Sub-redes
Redes IP dadas, pueden dividirse en redes mas pequeñas, llamadas sub-redes
El tamaño de una subred es determinada por la mascara de red (mascara de sub-red, mascara de red)
Mascaras de sub-redes tienen el hostid con todos los bits=0, y el netid con todos los bits=1, por ejemplo:
  11111111 11111111 11111111 10000000 (255.255.255.128)
  11111111 11111111 11111111 00000000 (255.255.255.0)
  11111111 11111111 00000000 00000000 (255.255.0.0)

## Slide 15: Direcciones de red
La operación lógica AND es usada para calcular la dirección de red desde direcciones de cliente y mascara de red.
Ejemplo:
  10000000 11000000 00001010 10100101 (h:128.192.10.169)
  AND
  11111111 11111111 11111111 00000000 (s:255.255.255.0)
  IGUAL A
  10000000 11000000 00001010 00000000 (n:128.192.10.0)

## Slide 16: Ejemplo
Calcula la dirección de red del cliente, si la mascara es de 26 bits (use la dirección de cliente del ejemplo pasado):
  10000000 11000000 00001010 10100101 (h:128.192.10.169)
  AND
  11111111 11111111 11111111 11000000 (s:255.255.255.____)
  IGUAL A
  10000000 11000000 00001010 ________ (n:128.192.10._____)

## Slide 17: Espacio de direccionamiento y sub-redes
Las direcciones para hosts están disponibles cuando dividimos una red de 24 bits en sub-redes:
Bits en red | Decimal | Sub-redes | Hosts/ subred | Hosts disponib. | % from 256
/24 | 255.255.255.0 | 1 | 254 | 254 | 99%
/25 | 255.255.255.128 | 2 | 126 | 252 | 98%
/26 | 255.255.255.196 | 4 | 62 | 248 | 97%
/27 | 255.255.255.224 | 8 | 30 | 240 | 94%
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 224 | 88%
/29 | 255.255.255.248 | 32 | 6 | 192 | 75%
/30 | 255.255.255.252 | 64 | 2 | 128 | 50%

## Slide 18: Direcciones Punto a Punto
Nos proporcionan un efectivo uso del espacio de direccionamiento
Pueden ser usadas en comunicaciones punto a punto.
Ejemplo:
  Cliente A: dirección=10.1.6.1/32 red=10.1.7.1
  Cliente B: dirección=10.1.7.1/32 red=10.1.6.1

## Slide 19: Direcciones Broadcast
La dirección de broadcast es usada para “hablar” con todos los clientes de la red.
La dirección broadcast es una dirección con la porción del host (cliente) configurada solo con 1’s, por ejemplo:
  128.192.10.255 para la red 128.192.10.0/24
  128.192.10.191 para la red 128.192.10.128/26
Broadcasts son necesarios para:
  Establecer comunicación inicial con otro cliente, ejemplo, resolución de direcciones
  Para DHCP y asignación de direcciones

## Slide 20: Dominio Broadcast
Un dominio de broadcast es parte de la red que puede “oír” trafico de broadcast generado en los hosts de la red
Redes remotas pueden incorporarse dentro de un bridge sobre un túnel para crear un dominio de broadcast

## Slide 21: ARP
El protocolo ARP (Protocolo de resolución de direcciones) es usado para asociar direcciones MAC con direcciones IP.
El proceso de ARP funciona de la siguiente manera:
  El solicitante de ARP manda un paquete (frame) de broadcast con la información del la ip destino, la ip origen y la dirección MAC, preguntando por la dirección MAC destino.
  El cliente con la dirección ip destino manda un frame directo de regreso al solicitante llenando en el su dirección MAC y guardando la dirección MAC de el en la tabla ARP o caché.
  Para minimizar los broadcasts debidos a requisiciones tipo ARP, las direcciones ip de los clientes y los gateways guardan tablas de direcciones MAC y direcciones IP llamadas tablas de arp o caches.

## Slide 22: Puertos TCP/IP
Una vez que los datos han arribado a su destino, los puertos de tcp/ip definen cual servicio o propósito tiene dicho trafico. Los puertos son:
  Positivos, números enteros de 16 bits (1…65535)
  Puertos muy conocidos son del 1…1023, por ejemplo,
    20;21 - FTP
    22 - SSH
    23 - Telnet
    25 - SMTP
    80 - HTTP
    110 - POP3
    443 – HTTPS
  Puertos definidos por el usuario son del 1024…65535

## Slide 23: Conexiones TCP
Una conexión TCP es definida como el par de números (ip_origen:puerto) y (ip_destino:puerto)
Conexiones diferentes pueden usar el mismo puerto de destino en el server siempre y cuando los puertos origen o la ip origen sean diferentes

## Slide 24: Establecimiento de conexiones TCP
Una conexión TCP es establecida usando un “proceso de 3 vías“:
  Cliente manda la requisición de SYN
  Server responde con SYN,ACK
  Cliente manda un ACK
Cliente
Server
SYN
ACK
SYN,ACK

## Slide 25: Mandando Datos
TCP divide el flujo de datos en segmentos.
  El que envía manda datos en en segmentos
  El que recibe da acuse de recibo
  El que manda, manda el siguiente segmento de datos
  Si no se recibe acuse de recibo, el segmento de datos se vuelve a mandar
En caso que la conexión sea abortada, una bandera RTS es usada para notificarle al que manda
Sender
Server
data 1
data 2
ACK 1
no ACK
data 2
ACK 2

## Slide 26: Cerrando conexiones TCP
Una conexión TCP es cerrada usando un proceso modificado de 3 vías:
  El que inicia, manda una petición de FIN
  El que recibe responde con un acuse de recibo, con un FIN y una solicitud de acuse de recibo al remitente.
  El remitente manda el acuse de recibo.
Remitente
Receptor
FIN
ACK
FIN,ACK
ACK

## Slide 27: Preguntas
Puede una red interna de un país ser considerada una intranet?
  Si / No, Ejemplos ___________________
Que dispositivos extienden un dominio de Broadcast?
  ___________________________________
Que dispositivos deben ser usados para limitar un dominio de Broadcast?
  ___________________________________