## Slide 1: Redes Inalámbricas
Planeación de redes inalámbricas

## Slide 2: Contenido
Topologías de red
Conceptos de Antenas
Planeación de la Instalación
Diagnosticando la instalación
Asegurando tu red

## Slide 3: Topologías de red
Punto a punto o Punto Multipunto
Bridge o ruteador
WDS adiciona nuevas características para bridge
ST
AP
ST
ST
ST
AP
ST
ST
ST
ST
AP2
ST
ST
ST
ST
AP1
ST
BR2
BR1
WDS
WDS

## Slide 4: Estándares soportados
IEEE 802.11b: 11mbps a 2412-2462MHz (11 canales, solo tres sin traslape)
IEEE 802.11a: 54mbps a 5180-5320MHz y 5745-5805MHz (12 de los canales sin traslape), 108Mbps Modo Turbo (4 canales)
IEEE 802.11g: 54mbps a 2412-2472MHz

## Slide 5: Canales- 802.11b/g
(11) canales de 22 MHz de ancho (US)
3 canales sin traslape
3 Access Points puéden ocupar la misma area sin interferirse entre ellos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2400
2483
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 6: Canales- 802.11a
(12) canales de 20 MHz de ancho
(5) canales de 40MHz de ancho
36
40
5150
44
48
52
56
60
64
5350
5180
5200
5220
5240
5260
5280
5300
5320
5210
5250
5290
149
153
5735
157
161
5745
5765
5785
5805
5815
5760
5800
58
50
42
152
160
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 7: Frecuencias a la medida
MikroTik RouterOS soporta las de la banda ISM y frecuencias a la medida para tarjetas Atheros:
2312-2372
MHz
2412-2472
MHz
2512-2732
MHz
2484
4920-5170
MHz
5180-5320
MHz
5330-…
MHz
…-5735
MHz
5745-5805
MHz
5815-6100
MHz

## Slide 8: Configuraciones importantes en la int. inalámbrica en el RouterOs
Modo
  Ap-bridge o bridge
  Estación o infraestructura
SSID (todos los modos)
Banda (Todos los modos)
Frecuencia (ap-bridge y modo bridge)
Lista de búsqueda (scan) (station mode)
ST
ST
ST
AP
ST

## Slide 9: Conceptos de antena
Direccionalidad
  Omni (360 grados de cobertura) direccional
  Direccional (rango limitado de cobertura)
Ganancia
  Medido en dBi y dBd. (0dBd = 2.14dBi)
  Mas ganancia significa mas cobertura – en ciertas direcciones!
Polarización
  Antenas en polarización vertical
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 10: Ganancia de antena
En la vida nunca se obtiene “algo por nada”, lo mismo aplica en la ganancia de las antenas
Si la ganancia de una antena sube, el área de cobertura o ángulo, baja.
Áreas de cobertura o patrones de radiación son medidos en grados.
Esos ángulos son referidos como ancho del haz y tienen medición horizontal y vertical.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 11: Teoría de antenas
Una antena teórica (Isotrópica) tiene una perfecta cobertura de 360 grados en horizontal y vertical.
Esto es una referencia para cualquier antena
Vista de lado
(Patrón vertical)
Vista superior
(Patrón Horizontal)
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 12: Teoría de antena dipolo
Para obtener ganancia omnidireccional desde una antena isotrópica, los lóbulos de energía son “empujados” desde la parte de arriba y abajo y forzados a salir en un patrón parecido a una dona
Mientras mas alta es la ganancia menor es el ángulo vertical y mayor es el área cubierta por el lóbulo horizontal
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 13: Omnidireccionales de alta ganancia
Antenas omnidireccionales de alta ganancia crean mas área cubierta en distancias largas, pero los niveles de energía directamente debajo de la antena son bajos y la cobertura ahí es muy pobre
Area de baja cobertura directamente bajo la antena
Ancho de haz
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 14: Que tan lejos?
La sensibilidad de recepción del radio es mas alta para bajos rangos de velocidad, de esta manera enlaces de larga distancia pueden ser logrados operando los radios a bajas velocidades con:
  Antenas de alta ganancia;
  Cables de baja perdida;
  Radios de alta potencia;
  Radios de alta sensibilidad;
  Mejor ambiente (menos humedad e interferencia desde otras fuentes de radiofrecuencia)

## Slide 15: Distancias máximas
2.4GHz, la distancia máxima entre un cliente y un punto de acceso típicamente no es mayor que 10-12km.
5GHz, Hemos probado conexiones de 25 km con antenas de 18dBi, usando antenas de 25dBi se puede obtener a estas distancias un rendimiento entre redes de 10Mbps con facilidad.

## Slide 16: Que tan rápido?
El “DATA RATE” indica que tan rápido la RF pasa datos. Este RF incluye el overhead del sistema de radio, MAS los datos de red.
“THROUGHPUT” es la ACTUAL cantidad de datos de RED que pasan de una RED a otra. Recuerde que altos “DATA RATES” no significan “ALTOS THROUGHPUTS”!
Paquetes pequeños tienen un overhead mas grande
Baja calidad de señales de RF requieren de retransmisiones y bajan el rendimiento (throughput)

## Slide 17: Cuantos clientes inalámbricos se conectan a un punto de acceso?
Hasta 2007 clientes inalámbricos.
Rendimiento del sistema depende del uso; cuantas computadoras están conectadas detrás de los clientes ruteadores y cuanta información es mandada.
Para mejor rendimiento no conecte mas de 30-40 redes con máximo 50 PC’s cada una.
Use control de ancho de banda con los clientes para asegurar que usen el ancho de banda asignado
Algunos proveedores reportan 70-90 clientes por AP

## Slide 18: Cuantos clientes o LANS a un ruteador?
Tantos como tarjetas ethernet tenga el ruteador.
Alternativamente pueden usar switchs con capacidad de VLANS conectado a un radio que las soporte.
SWITCH
RED_A
RED_B
RED_C
VLANs
1,2,3
ROUTER
INALAMBRICO

## Slide 19: Línea de Vista
Línea de vista es OBLIGATORIA para cualquier instalación en enlaces de 2.4GHz y 5GHz
  No edificios
  No cerros
  No árboles (las hojas contienen agua que absorbe la energía de RF)
La curvatura de la tierra debe ser tomada en cuenta cuando se instalan las antenas

## Slide 20: Calculo de línea de vista
La línea de vista desaparece a los 10km por causa de la curvatura de la tierra.

## Slide 21: Zona de fresnel
Zona de fresnel es el área alrededor de la línea de vista donde las ondas de radio.
Esta área debe estar libre de obstáculos, de otra manera la fuerza y la calidad de la señal ira a la baja.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 22: Optimizando el fresnel
Construya una estructura alta (torre) donde montar la antena
Incremente la altura de la torre existente
Localice un diferente punto de montaje para la antena
Corte los árboles problemáticos 

## Slide 23: Calidad de señal
Las señales Multipath pueden causar altas tasas de fuerza de señal de RF, pero pobres niveles de calidad de senal
Resumiendo-
  Bajos niveles de FUERZA de RF no significan pobre comunicación.
  Bajos niveles de calidad SIGNIFICAN pobre comunicación.
Notes: <number>
<footer>
<header>

## Slide 24: Protección del ambiente
Conectores deben ser sellados para protegerlos de la corrosión
Use cinta vulcanizable, recomendable
Cinta aislante de vinilo NO es recomendable!!!

## Slide 25: Alineación de la antena
Ajuste la antena y mantenga:
  Polarización adecuada
  Alineación horizontal
  Alineación vertical
Mientras ajusta, de ser posible, verifique:
  Ping
  Nivel de señal
  Prueba de ancho de banda si el radio lo permite
Antenas de alta ganancia son mas difíciles de orientar que las de baja ganancia debido a la estrechez del haz

## Slide 26: Seguridad en su red inalámbrica
Mantenga una lista de direcciones MAC de los clientes que se conectan a su Punto de Acceso (AP)
Puede usar encriptación wep, pero hará su red mas lenta y adicionalmente ya es una seguridad “insegura”
Use WAP