## Slide 1: HotSpot
Configuración de HotSpot de MikroTik

## Slide 2: Contenido
Métodos de identificación de usuario
Sistema HotSpot
Configuración de HotSpot
Autenticación, Autorización y Contabilización (AAA)
Configuración de Cliente de Radius
Firma de usuario HotSpot y cobro
Componentes Plug-and-play
QoS y HotSpot

## Slide 3: Métodos de identificación de usuarios
Metodos de identificación de host simple:
  Direccion IP: firewall
  Direccion MAC: firewall
  Direccion MAC: entrada estática en ARP
  Direccion MAC: Server DHCP
Métodos de identificación de usuario:
  PPPoE
  HotSpot

## Slide 4: Otra solución: PPPoE
PPPoE es usado para transmisión segura de datos y autentificación en red local
Trabaja en capa 2 del modelo OSI, lo cual significa que el tunel es creado sin usar el protocolo IP
Software del lado cliente es incluido en la mayoría de los S.O (ej. in WinXP)

## Slide 5: Uso de PPPoE
Generalmente usado por ISP para autenticación de usuarios
Permite limitar la velocidad de transmision y recepción
Combinado con un servidor de RADIUS es posible llevar registros de uso por cada cliente

## Slide 6: Otra solución: HotSpot
HotSpot es usado para autenticación en la red local
Autenticación esta basada en los protocolos HTTP/HTTPS, lo cual significa que trabaja con cualquier navegador (Explorer, Netscape, Mozilla)
HotSpot es un sistema que combina varias funcionalidades independientes que el RouterOS provee y que son llamadas acceso ‘Plug-and-Play’

## Slide 7: Sistema HotSpot

## Slide 8: Como trabaja?
Usuario trata de abrir una pagina Web
El ruteador checa si el usuario esta autenticado por el sistema hotspot, si no es así lo redirige a la pagina de autenticación.
El usuario provee la información de login y password para tener acceso

## Slide 9: Como trabaja?
Si la información de login y password fue correcta, el ruteador autentifica al cliente en el sistema HotSpot y abre la pagina solicitada asi como una ventana de status popup
Este usuario puede acceder al Internet

## Slide 10: Funcionalidades de HotSpot
Autenticación de usuarios
Contabilización por usuario por tiempo, datos transferidos/recibidos
Limitación de datos
  Por velocidad
  Por cantidad
Limitación por tiempo
Soporte de RADIUS
Zona de navegación libre (Walled Garden)

## Slide 11: Uso de HotSpot
HotSpot es una tecnología de autenticación que puede ser usada para proveer acceso publico a Internet:
  Aeropuertos, barcos, hoteles, Universidades, oficinas, salones de conferencia, hospitales
  EN redes alámbricas o inalámbricas
  Tarifa por autentificar o acceso libre

## Slide 12: Método de registro en HotSpot
Direcciones habilitadas:
  Al usuario se le asigna una dirección IP, puede ser por el método de DHCP
  HotSpot autentifica al usuario
  HotSpot permite al trafico del usuario pasar a traves del firewall

## Slide 13: Asistente de Setup de HotSpot
El asistente de configuración de HotSpot puede ser usado para configurar HotSpot. Este configura el sistema basado en respuestas a múltiples preguntas al ejecutarlo.
Use el comando ‘/ip hotpot setup’ para ejecutar el asistente de configuración de HotSpot.
Si falla la configuración, use ‘/system reset’ y empiece nuevamente.

## Slide 14: Asistente de Configuración de HotSpot
/ip hotspot setup
Seleccione la interfase donde estarán los usuarios a autentificar
hotspot interface: local
Habilitar configuración de cliente Universal?
enable universal client: yes
Active dirección en la Interface HotSpot
Dirección local de la red hotspot: 10.5.50.1/24
Enmascarar red de hotspot: yes No use enmascaramiento si se estan usando IP’s publicas en la red de HotSpot

## Slide 15: Asistente de Configuración de HotSpot
Active un pool para la red HotSpot
Direcciones de la red HotSpot: 10.5.50.2-10.5.50.254 Este pool es usado por el server DHCP para darles IP’s a los clientes HotSpot
Usar autentificación SSL?
use ssl: no
Seleccione el server SMTP
Direccion IP del server SMTP: 159.148.147.194 El server de HotSpot redireccionara todos los mails de salida al server SMTP local, por tanto los clientes no necesitan cambiar la configuracion de correo en sus clientes de email

## Slide 16: Asistente de Configuración de HotSpot
Use web proxy transparente para los clientes hotspot?
Use web proxy transparente: yes
Use cache local de DNS?
use local dns cache: yes
Configuración del DNS
Servers DNS: 159.148.147.194,159.148.60.20 Estos DNS servers seran anadidos a la configuracion de DNS de los ruteadores y usados por los clientes de DHCP de HotSpot
Nombre DNS del server HotSpot
dns name: Especifique el nombre DNS solamente si tiene un nombre real, de lo contrario déjelo en blanco, especificar un nombre equivocado hara que el HotSpot no funcione adecuadamente.

## Slide 17: Asistente de Configuracion de HotSpot
Seleccione otro puerto para el servicio (www)
puerto 80 es usado por el servicio www, seleccione otro puerto para el puerto de servicio, ejemplo 8081; es necesario para entrar vía winbox al ruteador
Cree un usuario local de hotspot
Nombre del usuario local de hotspot: jose
Password para el usuario: hola

## Slide 18: Configuración del server HotSpot
Hotspot-direccion
Nombre-dns
Universal-proxy
Auth-requiere-mac
Auth-http-cookie
Permitir-unencrypted-passwords
Split-user-domain
Port choice ('/ip service')

## Slide 19: Configuración de profile de usuario HotSpot
Profile del usuario permite configurar los parámetros que son comunes para la mayoría de los usuarios:
  Método de registro
  Opciones de filtrado de firewall
  Limitación de velocidad
  Tiempo limite de sesión

## Slide 20: Configuración de usuario HotSpot
configuración para usuarios:
  Usuario y password
  Dirección IP de usuarios
  Dirección MAC de usuarios
  Adición automática de rutas
  Limitación de tiempo
  Limitación de datos por cantidad

## Slide 21: Reconocimiento de usuario autorizado
Opción de marcado ('/ip hotspot profile')
Reglas de DST-NAT:
  Permite conexiones de usuarios autorizados
  Redirecciona conexiones TCP no autorizadas al servicio HotSpot
Ejemplo: /ip firewall dst-nat print 0 ;;; redirect unauthorized hotspot clients to hotspot service in-interface=local protocol=tcp flow=!hs-auth action=redirect to-dst-port=80

## Slide 22: Filtrado de trafico
Permitir a usuarios autorizados el trafico de datos
Rechazar el trafico de datos de usuarios no autorizados al ruteador y a Internet
Algunos protocolos pueden ser permitidos, como ICMP y DNS
Ejemplo: /ip firewall rule input print 0 ;;; account traffic from hotspot clients to hotspot servlet in-interface=local dst-address=:80 protocol=tcp action=jump jump-target=hotspot 1 ;;; accept requests for hotspot servlet in-interface=local dst-address=:80 protocol=tcp action=accept 2 ;;; accept requests for local DHCP server in-interface=local dst-address=:67 protocol=udp action=accept 3 ;;; limit access for unauthorized hotspot clients in-interface=local action=jump jump-target=hotspot-temp

## Slide 23: Filtrado de trafico
Ejemplo: /ip firewall rule forward print 0 ;;; limit access for unauthorized hotspot clients in-interface=local action=jump jump-target=hotspot-temp 1 ;;; account traffic for authorized hotspot clients action=jump jump-target=hotspot
Ejemplo: /ip firewall rule hotspot-temp print 0 ;;; return, if connection is authorized flow=hs-auth action=return 1 ;;; allow ping requests protocol=icmp action=return 2 ;;; allow dns requests dst-address=:53 protocol=udp action=return 3 ;;; reject access for unauthorized hotspot clients action=reject

## Slide 24: HotSpot en interfaces múltiples v2.8
Es posible añadir otra interfase al sistema HotSpot, algunas reglas adicionales deben ser añadidas:
  /ip firewall dst-nat add in-interface="prism2" flow="!hs-auth" protocol=tcp action=redirect to-dst-port=80 comment="redirect unauthorized prism2 clients to hotspot service"
  /ip firewall rule forward add in-interface=prism2 action=jump jump-target=hotspot-temp comment="limit access for unauthorized prism2 clients"
  /ip firewall rule input add in-interface=prism2 action=jump jump-target=hotspot-temp comment="limit access for unauthorized prism2 clients"
En versión 2.9.x simplemente se da de alta un servidor hotspot adicional

## Slide 25: Contabilización de usuarios HotSpot
Nueva tabla de firewall llamada ‘hotspot’ debe ser añadida
A través de esta tabla debe ir todo el trafico (incluyendo el que va/viene del proxy server
Ejemplo: /ip firewall rule hotspot print 0 D ;;; This rule is added by hotspot for user uldis src-address=10.5.7.12/32 action=passthrough 1 D ;;; This rule is added by hotspot for user uldis dst-address=10.5.7.12/32 action=passthrough

## Slide 26: Personalizando pagina de autentificación
Las paginas de login de HotSpot son facilmente modificables, están guardadas en el ftp server del ruteador en el directorio hotspot
Cambiando estas paginas puedes facilitar el proceso de login- ingresando solo el login o el password, o sin ingresar nada y solo leer un “acuerdo de uso” sin meter ninguna información de login
Es posible también redireccionar la información de login a otro server

## Slide 27: HotSpot sin Login (para algunos)
Es posible permitir a algunas IP’s el uso de Internet sin usar el HotSpot, esto es sencillo, solo se adiciona una regla de mangle donde se marcaran los paquetes con la misma marca de los usuarios autentificados. Ejemplo: /ip firewall mangle add src-address=10.5.50.100/32 action=accept mark-flow=hs-auth

## Slide 28: Walled Garden (area libre)
Es un sistema que permite el uso de ciertos recursos a usuarios no autentificados, pero de cualquier manera requeriran autorizacion para otros recursos. Esto es ultil para que los usuarios de HotSpot puedan ingresar a paginas de ayuda o de cobranza aun si no han ingresado un login y password valido
Note: Actualmente no es permitido usar servers de https dentro del walled garden, de lo contrario hay que crear regla de mangle para permitir tal trafico.. Example: /ip firewall mangle add dst-address=159.148.108.1/32 mark-flow=hs-auth

## Slide 29: Ejemplo de Walled Garden
Para permitir accesos a gente no autorizada a la pagina www.example.com liga /paynow.html:
/ip hotspot walled-garden add path="^/paynow\\.html$" \ \... dst-host="^www\\.example\\.com$"

## Slide 30: Reparando HotSpot
No ejecute el wizard de HotSpot mas de una vez ya que no se configurara adecuadamente, si necesita reconfigurar de un ‘system/reset’
Si despues de cambiar las paginas de HotSpot no funciona, restaure las paginas html de default: ‘/ip hotspot reset-html’
Especificar un nombre DNS del servidor HotSpot, este no trabajara correctamente, si no tiene nombre, deje el nombre DNS vacio
Los clientes que deben tener Internet sin autentificar, revise las reglas de mangle para cada una de esas IP’s

## Slide 31: Sumario
MikroTik RouterOS HotSpot Gateway Manual
  mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/hotspot.main
Manual de Authentication, Authorization and Accounting
  mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa.main

## Slide 32: Laboratorio de HotSpot
Haga un system reset: ‘/system reset’
Configure la interface publica (habilitala, adiciona IP y puerta de enlace o gateway)
Ejecuta el setup de HotSpot
Adiciona una segunda Interfase en el sistema HotSpot
_____________________________
_____________________________
_____________________________

## Slide 33: Autentificación local y remota?
HotSpot siempre autentificara usuarios desde la base de datos local, pero si no esta en la lista local preguntara al RADIUS server configurado si hay información de dicho usuarioch user.
Nota, la autentificación remota debe estar habilitada con la información del RADIUS server.

## Slide 34: Uso de RADIUS en HotSpot
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) provee contabilización, autentificación y autorización (AAA) centralizada , lo cual significa que puedes tener múltiples servidores de HotSpot en diferentes localidades pero toda la información de usuarios guardada en un solo servidor RADIUS, esto da la facilidad de ofrecer ROAMING a los usuarios de HotSpot.

## Slide 35: Configuración de cliente de RADIUS
Habilite soporte de cliente RADIUS para servicio de HotSpot en ‘/ip hotspot aaa’
Ejemplo: /ip hotspot aaa print use-radius: yes accounting: yes interim-update: 0s
Cliente RADIUS anadido en ‘/radius’
Ejemplo: /radius print detail 0 service=hotspot called-id="" domain="" address=10.5.8.8 secret="hot" authentication-port=1812 accounting-port=1813 timeout=300ms accounting-backup=no

## Slide 36: Configuración del server RADIUS
Configuración mínima del freeRADIUS para trabajar con HotSpot:
  Adicione un host (NAS server) en clients.conf: client 10.5.8.1 { secret=hot shortname=Hotspot }
  Adicione un nombre para el server NAS en el archivo users: user1 User-Password==“password1“
  Cheque el file radiusd.conf para estar seguro que esta debidamente instalado y la configuración esta puesta a punto

## Slide 37: Atributos útiles del server RADIUS
Ejemplo del archivo users: user1 User-Password == “password1” Ascend-Data-Rate = 64000, Ascend-Xmit-Rate = 128000, Recv-Limit = 1024000, Xmit-Limit = 2048000, Filter-Id = user1.in, Filter-Id = user1.out

## Slide 38: Componentes Plug-and-Play
HotSpot server para autentificación de clientes
Firewall un NAT fpara autenticación e intercepción de paquetes
Queues para limitación de velocidad
DHCP server para obtener direcciones IP
Universal Client para adaptación de IP’s
DNS cache para procesamiento de requisiciones DNS
Web Proxy para intercepción de requisiciones de web-proxy
UPnP server para configuración automatica de computadoras compatibles con UPnP-

## Slide 39: Server HotSpot
Universal Proxy – automáticamente crea reglas de DST-NAT para redireccionar requisiciones de cada usuario particular a un proxy server que el usuario este usando hacia el proxy server local
SSL – provee comunicación segura entre el cliente y el server HotSpot usando Secure HTTP (HTTPS)
Walled garden – da acceso a los usuarios para navegar a areas especificas del web sin necesidad de autentificar

## Slide 40: Queues
HotSpot automáticamente añade queues dinámicas para habilitar la velocidad para cada usuario. Estas velocidades pueden ser especificadas en ‘/ip hotspot profile’ Ejemplo: /ip hotspot profile print 0 * name="default" shared-users=1 tx-bit-rate=128000 rx-bit-rate=64000 mark-flow="hs-auth" login-method=enabled-address keepalive-timeout=2m
Queues son anadidas en ‘/queue simple’ Ejemplo: /queue simple print 0 D name="<hotspot-uldis>" target-address=10.5.50.253/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all queue=default priority=8 limit-at=0/0 max-limit=64000/128000

## Slide 41: DHCP server
Fácil distribución de direcciones IP para una red
Configuración de DHCP server bajo '/ip dhcp-server‘ Ejemplo: /ip dhcp-server print 0 name="hs-dhcp-server" interface=local lease-time=1h address-pool=hs-pool-real add-arp=no authoritative=no
Configuración red del Server DHCP bajo ‘/ip dhcp-server network’ Ejemplo: /ip dhcp-server network print 0 ;;; hotspot network address=10.5.50.0/24 gateway=10.5.50.1
Asignar dirección especifica por MAC address ‘/ip dhcp-server lease’ Ejemplo: /ip firewall add address=10.5.50.254 mac-address=00:02:6F:20:34:82

## Slide 42: Universal Client/IP Binding
Básicamente el cliente universal es un SRC-NAT antes de que el paquete sea marcado y filtrado usando el firewall
Cliente Universal cambia cualquier IP a la dirección del pool
Cliente universal puede trabajar junto con DHCP, proveendo acceso a clientes, sin importar su configuración de IP en su computadora

## Slide 43: Configuración de IPBinding
Clientes estáticos de ‘Cliente universal’:
  Dirección MAC
  Dirección IP
  A cual IP se traslada
  Datos estadísticos disponibles de cada cliente
Ejemplo: /ip hotspot universal host print 0 D mac-address=00:02:6F:20:34:82 address=10.5.50.254 to-address=10.5.50.254 interface=local uptime=6m14s idle-time=4m2s bytes-in=420 bytes-out=420 packets-in=7 packets-out=7

## Slide 44: Cache de DNS
Cache de DNS es usado para minimizar requisiciones a un server DNS externo, asi como para minimizar el tiempo de resolución
Esto es un simple DNS recursivo con entradas locales
La configuración de DNS cache esta bajo ‘/ip dns‘
Ejemplo: /ip dns print primary-dns: 159.148.147.194 secondary-dns: 159.148.60.20 allow-remote-requests: yes cache-size: 2048 kB cache-max-ttl: 7d cache-used: 202 kB

## Slide 45: Cache de DNS
Entradas estáticas pueden ser añadidas bajo ‘/ip dns static‘ Ejemplo: /ip dns static print 0 name="hotspot.mikrotik.com“ address=10.5.50.1 ttl=1d
El cache puede ser visto bajo ‘/ip dns cache’ Ejemplo: /ip dns cache print 0 name="ns.internet.lv" address=194.105.56.6 ttl=20h47m56s 1 name="nsz.latnet.lv" address=159.148.60.4 ttl=22h43m32s

## Slide 46: Solución Web proxy
Web Proxy es usado para optimizar el acceso a Internet y reducir el flujo de datos desde Internet
Cuando un cliente pide cierta información via Web, el Web Proxy la entrega y la guarda. Si alguien mas solicita la misma informacion , es tomada del cache del Web Proxy y no desde el Internet
Puede guardar cache de flujos de datos de protocolos HTTP y FTP , adicionalmente como mediadir para flujos de datos de protocolo HTTPS

## Slide 47: Modo de Operación de Web proxy server
Modo Regular:
  El cliente debe especificar en la configuración del explorador las configuraciones del proxy server
  El Web proxy puede ser un server separado
Modo transparente:
  No hay necesidad de especificar los parametros del proxy server en la configuracion del explorador
  El Router redirecciona las requisiciones de los clientes directamente al wb proxy local
  Web proxy debe ser cnfigurado en el ruteador (o en el bridge)
  FTP no es soportado en modo transparente

## Slide 48: Funcionalidades de Web proxy
Proxy HTTP Regular
Proxy Transparente
Puede ser transparente y regular al mismo tiempo
Lista de acceso por origen, destino, URL y método de requisición
Lista de acceso directo (especifica cuales recursos deben ser accedidos directamente y cuales a traves de otro proxy server
Facilidad de Logging
El cache puede ser guardado en un disco duro secundario
Monitor de uso en tiempo real

## Slide 49: Configuración de Web proxy
'/ip web-proxy':
  Src-address El web proxy usara esta direccion para conectarse a los sitios remotos.
  Puerto
  Max-object-size Objetos mas grandes que el tamaño especificado no serán almacenados en el cache
  Max-cache-size
  Transparent-proxy
  Parent-proxy
  Cache-drive Cache puede ser grabado en un segundo disco duro

## Slide 50: Configuración de Web Proxy
Ejemplo: enabled: yes src-address: 0.0.0.0 port: 8080 hostname: 159.148.172.204 transparent-proxy: yes parent-proxy: 0.0.0.0:0 cache-administrator: aurbina@index.com.mx max-object-size: 4096 kB cache-drive: system max-cache-size: unlimited status: running reserved-for-cache: 30083 MB

## Slide 51: Configuración de Web proxy
Monitor de uso en tiempo real ‘/ip web-proxy monitor’
Ejemplo: /ip web-proxy monitor status: running uptime: 2d5h48m58s clients: 56 requests: 258236 hits: 121730 cache-size: 23018668 kB received-from-servers: 1262203 kB sent-to-clients: 1564439 kB hits-sent-to-clients: 300121 kB

## Slide 52: Server UPnP
UPnP (Universal Plug-n-Play) implementa una simple y poderosa solución de NAT transversal, esto habilita al cliente para obtener completo soporte de una red peer-to-peer desde y hacia el NAT
Soporta red con descubrimiento automatico sin ninguna configuración inicial, con esto un dispositivo puede dinámicamente enlazar a la red
UPnP configuration under ‘/ip upnp’

## Slide 53: Configuracion de server UPnP
Configuracion UPnP bajo ‘/ip upnp’
Ejemplo: /ip upnp set enabled=yes /ip upnp interfaces add interface=public type=external disabled=no /ip upnp interfaces add interface=local type=internal disabled=no

## Slide 54: Limitacion de Peer-to-peer con HotSpot
Es posible limitar el trafico peer-to-peer cuando es usado HotSpot. Algunos cambios en la configuración son necesarios:
  2 (upload/download) Nuevas reglas de mangle de Firewall deben marcar el trafico P2P
  Una regla de DST-NAT aceptara el flujo de P2P
  Una regla de firewall en la cadena Hotspot-temp chain aceptara el flujo de P2P
  Dos (upload/download) Reglas de Queus de Arbol son necesarias de configurar para limitar el trafico de P2P.

## Slide 55: Limitacion de Peer-to-peer con HotSpot
Reglas de Mangle: /ip firewall mangle add flow=hs-auth p2p=all-p2p mark-flow=allP2P /ip firewall mangle add in-interface=public p2p=all-p2p mark-flow=allP2P
Reglas de DST-NAT: /ip firewall dst-nat add flow=allP2P Nota, Tienes que mover esta regla arriba de la regla de redirect
Regla de Cadena de FW Hotspot-temp: /ip firewall rule hotspot-temp add flow=allP2P action=return Nota, tienes que mover esta regla arriba dela regla de rechazar
Reglas de Ques de Arbol: /queue tree add name=uploadP2P parent=public flow=allP2P max-limit=64000 /queue tree add name=downloadP2P parent=local flow=allP2P max-limit=128000

## Slide 56: Sumario
Manual de MikroTik RouterOS HotSpot
  mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/hotspot.main
Manual de Authentication, Authorization and Accounting
  mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa.main

## Slide 57: Laboratorio de HotSpot
Haga system reset: ‘/system reset’
Ejecute setup de HotSpot
Pruebe el cliente Universal
Adicione un profile de HotSpot , modifíquelo y verifique limitaciones de ancho de banda
_____________________________
_____________________________
_____________________________