## Slide 1: Calidad de Servicio Quality of Service
Queues y conexiones P2P

## Slide 2: Como trabaja la limitación?
Es imposible influenciar los datos recibidos de manera directa
La única vía de controlar la velocidad es tirando paquetes
El protocolo TCP esta “adaptando” un control efectivo de velocidad

## Slide 3: Limitación vs. QoS
QoS no solamente es limitación!
QoS es un intento de usar los recursos existentes racionalmente (no es necesario utilizar todo el ancho de banda disponible)
QoS balancea y prioriza el flujo de datos, asegurando la mejor velocidad posible y previniendo el “monopolio” del canal de datos. Esta es la razón del porque se llama “Quality of Service”

## Slide 4: Principios básicos de QoS
QoS es implementado por un mecanismo de queueing. El Queuing maneja la manera en que los paquetes estan esperando por su turno para salir de la interface
Queuing siempre trabaja sobre la interface de salida. “global-in” (asi como “global-out”) es una interface virtual por si misma, por tanto es la manera en el como puede limitar el trafico entrando al ruteador
Solamente puede haber una disciplina de queue por cada interface
Disciplinas de queueing controlan el orden y velocidad de los paquetes saliendo a traves de la interface, adicionalmente define cuales paquetes deben esperar por su turno para ser enviados fuera y cuales deben ser descargados

## Slide 5: Tipos de Disciplinas de Queues
Disciplinas de Queuing pueden ser clasificadas dentro de 2 grupos por su influencia en el flujo de datos – schedulers y shapers
Tipo Scheduler reordena el flujo de paquetes. Este tipo de disciplinas limitan el numero de paquetes esperando, no la velocidad
Tipo Shaper controlan la velocidad del flujo de datos. Adicionalmente pueden hacer un trabajo programado

## Slide 6: Maneras de hacer Queue
Tipo Scheduler:
  FIFO
  RED
  SFQ
Tipo Shaper:
  PCQ
  HTB
Puedes configurar las propiedades de queue en “/queue type”

## Slide 7: Algoritmo FIFO
PFIFO y BFIFO son del tipo FIFO (First-in-First-out) queues con un buffer pequeño
Disciplina de queuing FIFO no cambian el orden del paquete , ellos justamente acumulan los paquetes hasta que un limite definido es sobrepasado. Cuando la interfase va a mandar un paquete el queue FIFO regresa el menos reciente (el que arribó primero)
Queue PFIFO es limitada por numero de paquet
Queue BFIFO es limitada por conteo de bytes

## Slide 8: Algoritmo RED
RED esta atento por Random Early Detect (tambien conocido como Random Early Drop)
RED no limita la velocidad, pero cuando el canal esta lleno, lo hace indirectamente ecualizando las velocidades de los usuarios
En una longitud promedio de queue “red-min-threshold” , RED empieza a “tirar o drop” paquetes aleatoriamente con un incremento lineal de la probabilidad hasta que el promedio de la longitud del queue alcanza el tamano “red-max-threshold”
Este es el promedio del tamano del queue es calculado, por tanto el tamano efectivo del queue a un momento debería ser mas alto que el “red-max-threshold”. Es posible especificar un limite para el tamano del queue con la propiedad “red-limit”

## Slide 9: Algoritmo PCQ
PCQ esta atenta por Per Connection Queue
PCQ es una mejoría de la version , la cual permite escoger clasificadores (uno o mas de src-address, dst-address, src-port, dst-port)
PCQ no limita el numero de subflujos. Puedes controlar cuantos paquetes son guardados por el queue con el parámetro “pcq-limit”
Es posible limitar la máxima velocidad dada a cada uno de los subflujos actuales

## Slide 10: Interface default queue
Las descritas disciplinas de queue (PFIFO, BFIFO, RED, SFQ, PCQ) las cuales están configuradas en “/queue type” son puestas en una interfase. La lista de interfaces esta dada en “/queue interface” y puedes poner una y solo una en cada interfase
El HTB mencionado antes no es manejado en “/queue type” y no puede ser explícitamente puesta en una interfase. Hay otros sitios para configurar HTB (“/queue simple” y “/queue tree”).
Es importante entender que HTB no esta coexistiendo con otra queue en una interface – solamente puede haber un queue y HTB es la preferencial (en caso de que algo este configurado para dicha interface en “/queue simple” y/o “/queue tree”)

## Slide 11: Como funciona HTB
Paquetes están siendo clasificados cuando alcanzan el limite de HBQ
Algunos atributos de las clases de HTB:
  limit-at – velocidad normal (garantizada o CIR); mientras no es alcanzada, la clase es “verde”
  max-limit – velocidad maxima (MIR); mientras no es alcanzada, la clase es “amarilla”
  priority – prioridad de una clase, solamente importa cuando la clase es “verde”
Cuando puede ser mandado un paquete:
  En orden de prioridad (“1” – primero, “8” – ultimo), satisface todas las clases' “limit-at” (mientras la clase es “verde”)
  Cuando el parametro “limit-at” es alcanzado (todas las clases son “amarillas”), presta la velocidad no usada desde las clases “padres” si es qyue tienen algo que prestar (si ellas no están en “rojo”)

## Slide 12: HTB en colores
Una clase puede estar en los siguientes estados:
  “green o verde” – cuando una clase es surtida directamente desde la interface
  “yellow o amarilla” – cuando una clase puede pedir algo prestado desde su parent
  “red o rojo” – cuando una clase no puede mandar datos
Cuando una clase se hace “red”:
  Si el promedio de velocidad es mas bajo que el “burst-threshold” por el tiempo dado en “burst-time”, una clase se hace “red” cuando el “burst-limit” es alcanzado
  Si el promedio de velocidad es mas alto que “burst-threshold” por rl tiempo dado en “burst-time”, una clase se hace “red” cuando “max-limit” es alcanzado

## Slide 13: Estructura de QoS

## Slide 14: Queues Simples
Queues simples son la manera mas fácil de controlar las velocidades de los clientes. Ellas permiten manejar rx, tx y velocidades agregadas justo solo con una entrada
En HTB hierarchy están localizadas justamente debajo del “root”
Filtros de queues simple son ejecutados completamente por el Queue HTB en las interfaces “global-out” (queue 'direct') y “global-in” ('reverse' queue). Los filtros “ven” las direcciones IP de los paquetes como si aparecieran en la cadena “forward” del firewall

## Slide 15: Configuración de Queue Simple
Queues simples son configuradas en “/queue simple”
Propiedades Configurables incluyen:
  Limitación por direccion IP destino (origen)
  Interfase del cliente (puedes usar “all”)
  Tipo de queue
  Configuración de “limit-at”, “max-limit”, “priority” y burst settings para upload/download del cliente
  Configuración de “limit-at”, “max-limit”, “priority” y burst settings para velocidad agregada (total)
PPP y HotSpot hacen queues simples dinamicas

## Slide 16: Ejemplo de queue simple
Intente limitar la velocidad de transmisión (upload) para tu PC a 64Kbit/s y recepcion (download) – a 128Kbit/s: /queue simple add target=X.X.X.X/32 max-limit=65536/131072
Ahora, para probarlo , podemos usar una herramienta de medición de ancho de banda para medir la velocidad a traves de tu ruteador al gateway. Por favor prueba en ambas direcciones simultáneamente. El protocolo de default es UDP. Trata tambien con TCP y compara resultados.

## Slide 17: Estadisticas de Queues Simples

## Slide 18: Arboles de Queues
Queues de Árbol son mas sofisticadas maneras de manejar el trafico. Ellas permiten construir “hierarchy de clases” a la medida
Filtros de queues de arbol son aplicadas en la interface especificada. Los filtros son solamente marcas que el firewall hace a los flujos de paquetes en la opción “mangle” , los filtros “ven” las direcciones de los paquetes como si arribaran al ruteador
Los filtros en las interfaces “global-in” and “global-out” son ejecutadas antes que los filtros simples. Se hace notar que los queues simples estan separados en 2 partes – 'direct' (en “global-out”) y 'reverse' (en “global-in”)
Si hace configuraciones con doble queueing (ej., en ambas interfaces de queue virtuales), considera que no podrás tener mas que el mínimo de las limitaciones activas

## Slide 19: Configuración de queue de árbol
Queues de árbol son configuradas en “/queue tree”
Propiedades configurables incluyen:
  Marcado de flujo de trafico
  parent-class o interfase outgoing (incluyendo las interfaces virtuales “global-in” and “global-out”)
  Tipo de queue
  Configuración de “limit-at”, “max-limit”, “priority” y burst

## Slide 20: Ejemplos de marcado de flujo
Marca trafico ‘especifico’ (test de ancho de banda tcp)
  /ip firewall mangle add src-address=:2000 protocol=tcp action=passthrough mark-flow=down_bt
Marca todo el trafico entrante, TODO ‘no especifico’
  /ip firewall mangle add in-interface=office-5 action=passthrough flow=!down_bt mark-flow=down_all

## Slide 21: Ejemplo de arbol de queue
Vaya a Queue de árbol y añada un queue para el total de trafico para una interface dada
Ahora anada 2 sub-queues para diferentes tipos de flujo de trafico (vea la siguiente diapositiva)

## Slide 23: Estadísticas de queue I
No hay trafico ‘especial’ corriendo y el trafico ’non-specific’ usa todo el ancho de banda asignado de 256k

## Slide 24: Estadísticas de queue II
Después de ejecutar el test de ancho de banda, ambos tráficos ‘especial’ y ‘no especial’ están concurrentemente usando el ancho de banda asignado

## Slide 25: Preguntas
Cuando deberías usar queues simples y cuando son necesarias las queues de árbol? _________________________________
Puedes usar queues simples para limitar trafico marcado por el mangle del firewall?
  _________________________________

## Slide 26: Burst de Trafico
Una queue de “burst” es una manera de ir mas alla del limite del queue por un cierto periodo de tiempo y paquetes.
  El parametro ‘burst-limit’ es el pico permitido sobre la velocidad
  La velocidad puede ser mas alta que el parametro dado en ‘burst-threshold’ por el tiempo dado en ‘burst-time’.
  Despues de exceder el ‘burst-time’, el queue es colapsado al valor ‘limit-at’ value.

## Slide 27: Queues de árbol y source NAT
Si estas usando enmascaramiento (source-NATting) para ‘esconder' tu red local detrás del ruteador , 2 acciones están hechas:
  Para tu upload , NAT de origen esta hecho cuando los paquetes están abandonando el ruteador
  Para tu download, reverse-source NAT (NAT de destino) eta hecho cuando los paquetes están entrando al ruteador, justo después del mangle
Por tanto, tus reglas de mangle no “ven” la direccion IP destino correcta para el trafico de download. La solucion a este dilema es marcar la conexión cuando es establecida y después marcar los paquetes (de upload y download, para los cuales ahora no necesitamos una dirección) que corresponden a dicha conexión, para poder usar ese mark en los queues de arbol

## Slide 28: Estructura de QoS

## Slide 29: Queues de Árbol con enmascaramiento
Permita a un host hacer upload de trafico UDP a 128Kbit/s y download de 256Kbit/s:
  /ip firewall mangle add src-address=X.X.X.X/32 protocol=udp mark-connection=udp
  /ip firewall mangle add connection=udp mark-flow=pc
  /queue tree add parent=global-out flow=pc max-limit=131072
  /queue tree add parent=global-in flow=pc max-limit=262144
Haga la prueba de ancho de banda de trafico UDP para ver como trabaja la limitación!

## Slide 30: Per Connection Queue (PCQ)
PCQ es usado para ecualizar a cada usuario en particular o cada conexión en particular.
Para usar PCQ, un nuevo tipo de Queue debe ser añadido con el argumento ‘kind=pcq’
Especifique los ‘pcq-classifier’ y ‘pcq-rate’ deseados

## Slide 31: Velocidad de PCQ
Configure PCQ Rate a ‘0’, si no quieres limitar subqueues (ejemplo, que puedan usar el ancho de banda hasta el ‘max-limit’, si hay disponibilidad).

## Slide 32: Ejemplo de PCQ
Si el ‘limit-at’ y ‘max-limit’ estan configurados en ‘0’, entonces las subqueues pueden tomar hasta el total de ancho de banda disponible para el parent.

## Slide 33: PCQ en Accion I
queue=pcq-down
max-limit=512k
128k
128k
128k
128k
Pcq-rate=128000
73k
73k
73k
73k
73k
73k
73k
128k
128k
2 ‘usuarios’
4 ‘usuarios’
7 ‘usuarios’

## Slide 34: PCQ en Accion II
queue=pcq-down
max-limit=512k
Pcq-rate=0
73k
73k
73k
73k
73k
73k
73k
512k
1 ‘usuario’
7 ‘usuarios’
256k
2 ‘usuarios’
256k

## Slide 35: Marcando trafico P2P

## Slide 36: Estrategia para trafico P2P
Una vez que el trafico P2P es marcado, tu puedes aplicar
  Filtros de firewall para tirar todo el trafico P2P;
  Política de ruteo
  Aplicarle Queues para limitar el trafico.
El Shaping es la mas efectiva via de tratar con este tipo de trafico
  Haga Shape de todo este trafico bajado a un limite bajo o muy bajo, limítelo, o
  Haga Shape para cada usuario con limites diferentes,
  Dele a cada usuario cierta cantidad de ancho de banda para trafico P2P.

## Slide 37: Haciendo Shaping de P2P

## Slide 38: Información acerca de QoS
Documentacion MikroTik
  http://www.mikrotik.com/documentation.html
Por favor vea
  MikroTik RouterOS™ How To
  Online Reference Manual