## Slide 1: RADIAÇÃO RESTRITA Regulamentação Aplicada a Sistemas Não Licenciados de Acesso Sem Fio
Wireless Brasil - Regulamentação
São Paulo, 27 de maio de 2004
Eng.º Eliézer Alves Teixeira, M.Sc.
Agência Nacional de Telecomunicações

## Slide 2: Sumário
Regulamentação aplicável
Características/Evolução dos padrões
Resultados da WRC – 2003
Alterações da regulamentação
Comentários finais

## Slide 3
Regulamentação aplicável
Lei nº 9.472 - Lei Geral das Telecomunicações (LGT):
Art.163, § 2º, inciso I: Estabelece que os equipamentos de radiação restrita definidos pela Agência, independerão de outorga de uso de radiofreqüência.
Res. nº 365, de 10/05/2004, da Anatel:
Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

## Slide 4
Conceito
Radiação Restrita
- Termo genérico aplicado a equipamento que utilize radiofreqüência em que a emissão produza campo eletromagnético com intensidade dentro de limites estabelecidos na Regulamentação específica (Resolução nº 365).
Resolução nº 365

## Slide 5
Principais características
Estações isentas de licença para instalação e funcionamento;
Não necessitam de autorização para uso de radiofreqüências;
Operam em caráter secundário;
Devem ter certificado homologado pela Anatel;
Caso sejam utilizados p/ prestação de serviço:
  - Resolução nº 73, de 25/11/1998.
Resolução nº 365

## Slide 6
Visão geral
Regulamento Anexo à Resolução nº 365
Limites Gerais – Independe da aplicação.
Limites Específicos – Varia de acordo c/ a aplicação:
Exemplos:
Dispositivos de operação periódica, Telemedição, Telecomando,
fone sem fio Telefone sem cordão Ramal sem fio de CPCT
Espalhamento espectral
Identificação de veículos BSR.
Resolução nº 365

## Slide 7
2.4 GHz (OFDM e Espalhamento Espectral);
Faixa de 5 GHz – Incluir faixas p/ RLAN:
  DFS;
  TPC.
Alterações válidas para as três faixas: 900 MHz, 2,4 GHz e 5,7 GHz.
Proposta aprovada pelo CD
Resolução nº 365, de 10/05/2004
publicada no D.O.U., de 13/05/2004
Resolução nº 365

## Slide 8
SEÇÃO IX do Regulamento
 Espalhamento Espectral:
- Seqüência Direta (SD);
- Salto em Freqüências (SF);
- Sistemas Híbridos – Combinação de SD & SF;
 OFDM;
 Outras Modulações Digitais.
Tecnologias de Modulação:
- 902-907,5 MHz (4 W e.i.r.p.);
- 915-928 MHz (4 W e.i.r.p.);
- 2400-2483,5 MHz (400 mW e.i.r.p. ou 4 W e.i.r.p.);
- 5725-5850 MHz (4 W e.i.r.p.).
Faixas de freqüências:
Resolução nº 365

## Slide 9
Caso seja utilizada antena com ganho direcional superior a 6 dBi, a potência do transmissor deve ser reduzida da mesma quantidade em dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi.
Ptx  1 W
 4 W e.i.r.p.
G antena  6 dBi
2400-2483,5 MHz
Ponto-a-Ponto Reduzir 1 dB no Tx para cada 3 dB que o Ganho da antena exceder a 6 dBi.
5725-5850 MHz
Ponto-a-Ponto Ganho da antena pode ser > 6 dBi, sem necessidade de reduzir a Ptx.
Condições Específicas
Resolução nº 365
Características – 900 MHz, 2,4 GHz e 5,7 GHz:
SEÇÃO IX do Regulamento

## Slide 10
SEÇÃO IX do Regulamento
Características – 2,4 GHz:
Resolução nº 365
Regulamento Aplicável
E.I.R.P.
População
Regulamento Específico p/ a Faixa de 2400-2483,5 MHz
> 400 mW
 500 Mil Habitantes
RERRR
 400 mW
 500 Mil Habitantes
RERRR
> 400 mW
< 500 Mil Habitantes
RERRR
< 400 mW
< 500 Mil Habitantes
RERRR: Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

## Slide 11
SEÇÃO X do Regulamento
Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais
Características:
Resolução nº 365
Faixas de Radiofreqüências
EXIGÊNCIA
Potência e.i.r.p.
Densidade Espectral de Potência e.i.r.p.
DFS
TPC
Com TPC
Sem TPC
5150-5250 MHz
Não
Sim
200 mW
100 mW
10 mW/MHz
5250-5350 MHz
Sim
Sim
200 mW
100 mW
10 mW/MHz
5470-5725 MHz
Sim
Sim
1 W
500 mW
50 mW/MHz

## Slide 12: Evolução dos padrões
2,4 GHz
5 GHz
802.15
802.11A
BLUETOOTH
802.11B
802.11G
HIPERLAN 2 – DFS E TPC
802.11H
6 A 54 Mbit/s
1 A 11 Mbit/s
FHSS E DSSS
OFDM
Resolução nº 365

## Slide 13: Resultados da WRC – 03
FAIXA DE 5GHZ, ATRIBUIÇÃO (REGIÕES 1, 2 E 3)
5150
5250
5350
5460
5470
5570
5650
5725
EESS, RLS, SRS
ARNS
FSS
EESS, ARNS
RADIOLOC (SEC)
RADIOLOC SEC
MRNVS
RADIOLOC (SEC)
RLS
RADAMADOR
(SEC)
FWA
FIXO REGIÃO 3
EESS/SRS
ATRIBUIÇÃO PRIMÁRIA
MÓVEL
WAS INCLUI RLAN
MÓVEL
WAS INCLUINDO RLAN
RADIOLOCALIZAÇÃO
CARÁTER PRIMÁRIO
SITUAÇÃO
ANTERIOR
WRC–03
SRS
ATRIBUIÇÃO PRIMÁRIA
EESS > Serviço de Exploração da Terra por Satélite SRS > Serviço de Pesquisa Espacial
RLS > Serviço de Radiolocalização ARNS > Serviço de Radionavegação Aeronáutica
FSS > Serviço Fixo por Satélite MRNVS > Serviço de Radionavegação Marítima
Resolução nº 365

## Slide 14: Visão do Espectro
FAIXA DE 5 GHz
U-NII
RADIAÇÃO RESTRITA
5150
INDOOR
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
EUA U-NII
EUROPA HIPERLAN 2
BRASIL
(Res. nº 365)
200 mW
(E.I.R.P.)
1 W
(E.I.R.P.)
4 W
(E.I.R.P.)
1 W (E.I.R.P.)
200 mW(E.I.R.P.)
1 W (E.I.R.P.)
4 W
(E.I.R.P.)
INDOOR / OUTDOOR
1 W
(E.I.R.P.)
5825
5250
5725
5470
5350
5850
200 mW(E.I.R.P.)
WRC-03
WAS INCLUI RLAN (MS)
WAS INCLUI RLAN (MS)
Resolução nº 365

## Slide 15: Proposta de Alteração
FAIXA DE 2 GHz
2300
2400
2483,5
SARC - Fixo / Móvel SARC - Fixo / Móvel
Radiação Restrita
2490
Região de Interferência
MHz
Radioamador - Secundário
2450
SITUAÇÃO ANTERIOR
SARC - FIXO / MÓVEL SARC - FIXO / MÓVEL
(USO PREFERENCIAL-MÓVEL) (USO PREFERENCIAL-FIXO)
RADIAÇÃO RESTRITA – 400 mW E.I.R.P.
NÃO LICENCIADO
Novo Regulamento – 4W E.I.R.P.
FIXO/LICENCIADO (EM CARÁTER SECUNDÁRIO)
PROPOSTA
Resolução nº 365
Notes: Resolução 305 (Regulamento Radiação Restrita):
- supressão da exigência “ganho de processamento”- só tem sentido para SS, na modulação digital não;
- possibilitar o uso de equipamentos de alto desempenho e utilização da modulação digital;
- características técnicas (potência, ganho antenas, TPC, DFS) e restrições (aplicações p-p) inerentes às novas tecnologias;
- faixa 2,4 GHz – estações não licenciadas, restrições técnicas;
- extensão das alterações para a faixa de 900 MHz.

## Slide 16
Novo Regulamento para 2,4 GHz:
  - Acima de 400 mW EIRP;
  - População acima de 500.000 habitantes;
  OFDM e Espalhamento Espectral.
  Fixo
  Licenciado
  Caráter Secundário
Proposta Encaminhada ao CD para Consulta Pública

## Slide 17
Uso da tecnologia tem sido voltado para “hot-spots” – locais de grande concentração de laptops e PDAS:
  Hotéis e cafés;
  Centro de relaxamento;
  Espaços de entretenimento;
  Aeroportos e aeronaves;
  Rodovias e ferrovias;
  Centros de convenções.
Comentários Finais
Ações de fiscalização;
Alternativa para o SCD (CP em análise);
Wi-Fi pode oferecer serviços comparáveis aos futuros serviços 3G.

## Slide 18
Agência Nacional de Telecomunicações Anatel
Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização - SRF
Gerência Geral de Certificação e Engenharia do Espectro - RFCE
Gerência de Engenharia do Espectro – RFCEE
http://www.anatel.gov.br