Load Banlance / Balanciamento de Carga

Considerando o seguinte layout de rede:

Script de Implantação:

Configuração exportação a partir do roteador gateway:

/ ip address

add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=Local comment="" \

disabled=no

add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=wlan2 \

comment="" disabled=no

add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=wlan1 \

comment="" disabled=no

/ ip firewall mangle

add chain=prerouting in-interface=Local connection-state=new nth=1,1,0 \

action=mark-connection new-connection-mark=odd passthrough=yes comment="" \

disabled=no

add chain=prerouting in-interface=Local connection-mark=odd action=mark-routing \

new-routing-mark=odd passthrough=no comment="" disabled=no

add chain=prerouting in-interface=Local connection-state=new nth=1,1,1 \

action=mark-connection new-connection-mark=even passthrough=yes comment="" \

disabled=no

add chain=prerouting in-interface=Local connection-mark=even action=mark-routing \

new-routing-mark=even passthrough=no comment="" disabled=no

/ ip firewall nat

add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat to-addresses=10.111.0.2 \

to-ports=0-65535 comment="" disabled=no

add chain=srcnat connection-mark=even action=src-nat to-addresses=10.112.0.2 \

to-ports=0-65535 comment="" disabled=no

/ ip route

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=odd \

comment="" disabled=no

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=even \

comment="" disabled=no

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 scope=255 target-scope=10 comment="" \

disabled=no

## Explicação

Primeiro, implantamos o código, em seguida, vamos explicar o que ele realmente faz.

### Mangle

/ ip address

add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=Local comment="" \

disabled=no

add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=wlan2 \

comment="" disabled=no

add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=wlan1 \

comment="" disabled=no

“O roteador tem dois(WAN) simultâneos, com os endereços dos 10.111.0.2/24 e 10.112.0.2/24. A interface LAN tem o nome de "Local" e endereço de IP 192.168.0.1/24.”

/ ip firewall mangle

add chain=prerouting in-interface=Local connection-state=new nth=1,1,0 \

action=mark-connection new-connection-mark=odd passthrough=yes comment="" \

disabled=no

“Primeiro temos que tornar a cada segundo pacote estabelece nova sessão (Pacote/1 Segundo) (nota connection-state= new), e marcá-lo como "odd". Assim, todos os sucessivos pacotes pertencentes à mesma sessão irá proceder a ligação à mark "odd". Note que estamos passando estes pacotes para a segunda regra (passthrough = yes) para colocar uma marca encaminhamento sobre estes pacotes para além da ligação à marca.”

add chain=prerouting in-interface=Local connection-mark=odd action=mark-routing \

new-routing-mark=odd passthrough=no comment="" disabled=no

“A regra acima coloca o encaminhamento de mark "odd" em todos os pacotes que pertencem ao "odd" conexão e todas as outras localidade processamento mangle na cadeia PREROUTING regras para estes pacotes.

add chain=prerouting in-interface=Local connection-state=new nth=1,1,1 \

action=mark-connection new-connection-mark=even passthrough=yes comment="" \

disabled=no

add chain=prerouting in-interface=Local connection-mark=even action=mark-routing \

new-routing-mark=even passthrough=no comment="" disabled=no

### “Estas regras fazem o mesmo para a outra metade do tráfego como as duas primeiras regras para o primeiro tráfego. 
O código acima efetivamente significa que cada nova ligação através do router iniciado a partir da rede local será marcada como o "odd" ou "even" encaminhamento e conexão com ambas as marcas.”

### NAT

/ ip firewall nat

add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat to-addresses=10.111.0.2 \

to-ports=0-65535 comment="" disabled=no

add chain=srcnat connection-mark=even action=src-nat to-addresses=10.112.0.2 \

to-ports=0-65535 comment="" disabled=no

### “Todo o tráfego marcado como "odd" está a ser NATted a fonte do endereço IP de 10.111.0.2, enquanto que o tráfego marcado "even" recebe "10.112.0.2".

### Então todo pacote pertecente a “odd” ira para o ip 10.111.0.2 e todo pacote marcado como “even” ira pro ip 10.112.0.2.”

### Routing

/ ip route

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=odd \

comment="" disabled=no

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=even \

comment="" disabled=no

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 scope=255 target-scope=10 comment="" \

disabled=no comment="gateway entrada para o próprio roteador"

“Por todo o tráfego marcado como "odd" (traduzido por 10.111.0.2) usamos gateway 10.111.0.1. Do mesmo modo, todo o tráfego marcado como "even" é encaminhado através do gateway 10.112.0.1. Por último, temos uma entrada adicional que especifica que o tráfego a partir do próprio roteador (o encaminhamento de tráfego, sem qualquer marca) deve ir para gateway 10.112.0.1.”